___________ООО_«К о м п а н и я   С А Р М А Т»_________________

Россия, г. Ростов-на-Дону, т/факс. (863) 242-42-61, 242-42-31

БОРОНА ГИБКАЯ

БГ-21С

(БГ-24С, БГ-26С)

Руководство по эксплуатации

2019

# СОДЕРЖАНИЕ

# Лист

- Общие сведения                    	             		             3

- Устройство и работа изделия				             4

- Техническая характеристика изделия			            12

- Требования безопасности					            13

- Досборка, наладка и обкатка изделия на месте его

применения							            13

- Подготовка к работе и порядок работы                               14

- Правила эксплуатации и регулировки                                 14

- Техническое обслуживание                                                   15

- Перечень возможных неисправностей и указания

по их устранению	                                                                   20

- Правила хранения     	                                                             20

- Комплектность	                                                                       21

- Свидетельство о приемке 	                                                     21

- Паспорт	                                                                                   22

- Гарантии изготовителя	                                                          22

- Утилизация                                                                             23

- Гарантийный талон                                                                24

- Приложения	                                                                            25

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, правил сборки, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации бороны гибкой БГ-21 С (БГ-24С, БГ-26С).

1.2 Борона гибкая БГ-21С (БГ-24С, БГ-26С) (далее борона) предназначена для обработки зяби с целью поверхностного рыхления, выравнивания почвы, уничтожения нитевидных всходов сорняков и сохранения влаги. Эффективно использование борон для обработки паров.

1.2.1 Рабочий орган бороны - ножевидный зуб, который закреплен на шарнирной рамке и имеет ромбическое сечение, что в сравнении с квадратными зубами борон, снижает площадь лобового сопротивления, и движется под заданным углом к грунту, что, в совокупности, позволяет значительно уменьшить тяговое сопротивление всей бороны. А это, в свою очередь, позволяет увеличить ширину захвата и общую производительность агрегата при одновременном уменьшении затрат на ГСМ.

Рамки, на которых расположены зубья, имеют шарнирное строение, поэтому с легкостью копируют рельеф почвы, а значительная нагрузка на каждый зуб заставляет его при этом выполнять свою прямую функцию – обработку почвы без выглубления. Шарнирная конструкция секции борон позволяет хорошо справляться с любым количеством растительных остатков, равномерно распределяя их по поверхности поля, ведь общая длина шлейфа из двух борон составляет 5 м.

1.2.2 Для регулировки степени воздействия на почву и растительные остатки имеется возможность устанавливать два положения зуба - в активном  и пассивном режиме (рисунок 6). Рабочая глубина обработки почвы составляет 3-6 см.

1.3 Борона агрегатируется с тракторами тягового класса 5-6, способ агрегатирования - прицепной.

1.4 Борона может эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах России на почвах всех типов, при влажности 8-24% и твердости почвы до 1,6 МПа (16 кгс/см2) на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности.

Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней размером свыше 10 см.

1.5 Бороны изготовлены в климатическом исполнении У, категория размещения при эксплуатации I  ГОСТ 15150.

1.6 К каждой бороне прикладывается комплект запасных частей (таблица 8).

1.7 К РЭ прикладывается каталог деталей и сборочных единиц (таблица 10), необходимых для ремонта бороны и составления заявок. В заявке необходимо точно указать наименование, обозначение и необходимое количество деталей.

Обозначение бороны при заказе:

Борона гибкая 	БГ-21С  	ТУ 28.30.32-016-83347238-2019.

или		БГ-26С 	ТУ 28.30.32-016-83347238-2019.

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

2.1 Борона представляет собой прицепное гидрофицированное орудие.

2.2  Борона (см рис 1) конструктивно состоит из сницы 1, в задней части которой шарнирно на осях закреплен брус центральный 2, к брусу центральному на шарнирах крепятся два бруса боковых 3. Брусья боковые в рабочем положении так же связаны со сницей кронштейнами 6, шпренгелями 4, коромыслами 10. На центральный и боковые брусья крепятся тяги 25, поддерживающие секции борон 7,8 (17,18 и 20,21). Предусмотрена возможность присоединения к боковым брусьям приставок 22 или 23, увеличивающих ширину захвата бороны до 24 или 26 метров.

2.3 Сница бороны 1 сборно-сварной конструкции, предназначена для крепления четырех несущих (опорно- транспортировочных) колёс 15, присоединения бороны к трактору прицепом и удержания центрального 2 и боковых брусьев 3 в транспортном и рабочем положении.

2.3.1 На снице крепится подставка 14 (рисунок 1), предназначенная для установки прицепа бороны на высоту прицепной скобы трактора. В работе и при транспортировании подставка должна быть повёрнута в транспортное положение и закреплена штырем со шплинтом. При отсоединении бороны от трактора подставку необходимо повернуть, опустить и закрепить штырем со шплинтом в рабочем положении.

2.3.2 Предохранительная цепь сницы служит для блокировки на случай аварийного отсоединения бороны от трактора.

2.4 Секции борон, сборно-сварной конструкции, крепится на тягах  с помощью цепей.

2.5 Боковые колёса 25 предназначены для поддержания боковых брусьев 3 в рабочем и транспортном положении.

Для перемещения бороны в сложенном положении используются транспортировочные колеса сницы и брусьев, транспортировочные колеса брусьев так же служат для разворачивания бороны из транспортного положения в рабочее, для чего установлены на специальные поворотные кронштейны, меняющие угол схождения колес на заднем ходу и обеспечивающие быстрый перевод из транспортного положения в рабочее при движении бороны назад. Для предотвращения разбега боковых брусьев, при маневрах задним ходом в транспортном положении, они блокируются в транспортном положении растяжкой.

Типоразмер колес для всех частей бороны (опорные, транспортировочные, рабочие) одинаков.

2.6 Гидросистема (рисунок 8) состоит из рукавов высокого давления (длина указана на рисунке), гидроцилиндров, соединительной  и запорной арматуры. Посредством гидроцилиндров  ЦГ 100.50х800.1130 расположенных на снице, поворачивающих назад  (откидывающих) центральный брус а вместе с ним и боковые брусья, борона переводится в рабочее положение и обратно.

2.7 Гидроцилиндры МС 40/25х100-3.11(290) служат для замыкания кронштейнов и перевода бороны в рабочее положение, а также для размыкания кронштейнов и перевода бороны в положение дальнего транспорта.

# ВНИМАНИЕ!

# БОРОНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Для транспортирования по дорогам общего пользования необходимо выполнить частичный демонтаж узлов и деталей:

Демонтировать секции борон

Демонтировать тяги , шпренгели, кронштейны, центральный и  боковые брусья

Демонтировать наружные колеса сницы

Демонтированные узлы погрузить в транспорт для перевозки.

Рисунок 1. Борона гибкая БГ-21С (24С, 26С).

1-Сница;

2-Центральный брус;

3-Боковой брус;

4-Шпренгель;

5-Рычаг;

6-Кронштейн;

7-Секция бороны центральная передняя БГ 21.04.000 ;

8-Секция бороны центральная задняя БГ 21.04.000-01;

9-Перемычка БГ 21.00.701 ;

10-Коромысло;

11-Следозаделыватель;

12-Гидротрасса;

13-Муфты;

14-Подставка;

15-Колесо;

16-гидроцилиндр МС 40х25

17-Секция бороны боковая передняя БГ 12.04.000-05;

18-Секция бороны боковая задняя БГ 12.04.000-06;

19-Перемычка БГ 21.00.701-01;

20-Секция бороны боковая передняя БГ 12.04.000-03;

21-Секция бороны боковая задняя БГ 12.04.000-04;

22-Перемычка БГ 24.00.701;

23-Приставка БГ 24.00.010

24-Приставка БГ 26.00.010

Рисунок 2а. Секции борон боковая

1-Звено соединительное; 2- Скоба М20х180х185; 3-Тяга боковая; 4-Планка;

5-Секция борон боковая; 6-БолтМ12х40, шайба Ø12, гайка М12 самоконтрящаяся.;

7-БолтМ12х50, гайка М12самоконтрящаяся.

Рисунок 2б. Секции борон центральная

1-Звено соединительное; 2- Скоба М20х180х185; 3-Тяга центральная; 4-Планка;

5-Секция борон центральная; 6-БолтМ12х40, шайба Ø12, гайка М12 самоконтрящаяся.;

7-БолтМ12х50, гайка М12самоконтрящаяся.

Рисунок 3а. Сборка планки

1-Планка; 2-Болт М12х40; 3-Скоба М10;4-Гайка+контргайка М10;5-Гайка М12 самоконтрящаяся.

# Рисунок. 3. Сборка тяги и звена соединительного.

1.Петля FH-122;

2.Звено соединительное;

3.Тяга (центральная, боковая);

4.Болт М12х40;

5.Шайба А.12 плоская;

6.Гайка М12 самоконтрящаяся;

7.Болт М12х50.;

8. Шпилька БГ 21.09.010;

9. Гайка М 16.

Рисунок 4. Секция борон центральная БГ-21.04.000-01 (передняя)

1/1. БГ-21.04.602Т;

1.Труба БГ-21.04.801-03Т;

2.Труба БГ-21.04.801Т;

3.Труба БГ-21.04.801-02Т;

4.Труба БГ-21.04.801-01Т.

а)

Рисунок 5. Секция борон центральная БГ-21.04.000 (задняя)

1.Труба БГ-21.04.801-03Т;

2.Труба БГ-21.04.801Т;

2/1. БГ-21.04.601Т;

3.Труба БГ-21.04.801-02Т;

4.Труба БГ-21.04.801-01Т.

Рисунок 6. Секция борон боковая БГ-12.04.000-03 (в БГ-24С Боковая передняя, в БГ-21С и 26С не используется)

1/1 Скалка БГ-21.04.601Т;

1.Труба БГ-12.04.801-01;

2.Труба БГ-12.04.801-02;

3.Труба БГ-12.04.801-03;

4.Труба БГ-12.04.801;

5. Зуб Е-620;

6.Зуб Е-620-01;

7.Петля FH-125;

8.Кронштейн FH-127;

9.Петля FH-122;

10.Уголок FH-019;

11.Шайба Е-630;

12.Шайба Е-630-01;

13.Гайка М12 самоконтрящаяся;

14.Болт М12х90.

# Рисунок 7. Секция борон боковая БГ-12.04.000-04 (в БГ -24С крайняя задняя, в БГ -21 и 26 не используется)

11.Труба БГ-12.04.801-01;

2.Труба БГ-12.04.801-02;

3.Труба БГ-12.04.801-03;

3/1 Скалка БГ-21.04.602Т;

4.Труба БГ-12.04.801;

5. Зуб Е-620;

6.Зуб Е-620-01;

7.Петля FH-125;

8.Кронштейн FH-127;

9.Петля FH-122;

10.Уголок FH-019;

11.Шайба Е-630;

12.Шайба Е-630-01;

13.Гайка М12 самоконтрящаяся;

14.Болт М12х90.

Рисунок 8. Секция борон БГ-12.04.000-05 (В БГ-24С вторая с краю передняя, в БГ 21 и 26 не используется)

1.Труба БГ-12.04.802-02;

2.Труба БГ-12.04.802-03;

3.Труба БГ-12.04.802-01;

4.Труба БГ-12.04.803;

5.Труба БГ-12.04.802;

5/1. БГ-12.04.603Т

Рисунок 9. Секция борон БГ-12.04.000-06 (в БГ -24С крайняя  задняя, в БГ -21 и 26 не используется)

1.Труба БГ-12.04.802-02;

1/1 БГ-12.04.604Т;

2.Труба БГ-12.04.802-03;

3.Труба БГ-12.04.802-01;

4.Труба БГ-12.04.803;

5.Труба БГ-12.04.802.

# Рисунок 10. Варианты присоединения секций борон

Рисунок 12. Гидросистема

# 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

3.1 Основные параметры и размеры бороны согласно таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
|  | БГ-21С | БГ-24С | БГ-26С |
| 1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 16-22 | 18-23 | 20-25 |
| 2. Производительность за 1 ч эксплуатационного времени, га/ч | 15-20 | 17-22 | 19-24 |
| 3. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| 4. Конструктивная ширина захвата, м | 21±0,16 | 24±0,16 | 26±0,16 |
| 5. Масса машины, кг: - конструкционная для выполнения основной технологической операции; | 6200±85 | 7300±85 | 7950±85 |
| 6. Габаритные размеры, мм: в рабочем положении ширина длина высота в транспортном положении ширина длина высота | 21000±100 11500±100 1550±50 4500±50 16400±100 3900±50 | 24000±100 11500±100 1550±50 4500±50 18028±100 3900±50 | 26000±100 11500±100 1550±50 4500±50 18928±100 3900±50 |
| 7. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: 7.1 Уничтожение нитевидных сорных растений, %, не менее 7.2 Гребнистость поверхности, см 7.3 Глубина обработки, см: | 80­3 5-8 3-6 | 80­3 5-8 3-6 | 80­3 5-8 3-6 |
| 8. Число секций борон, шт | 24 | 28 | 28 |
| 9. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| 10. Транспортная скорость, км/ч | до 15 | До 15 | До 15 |
| 11. Число персонала по профессиям, необходимого для операций, связанных с работой машины, чел | 1тракторист | 1тракторист | 1тракторист |
| 12. Наработка на отказ, ч | 100 | 100 | 100 |
| 13. Коэффициент готовности | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 14. Коэффициент надежности технологического процесса, % | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 15. Срок службы, лет | 7 | 7 | 7 |
| 16.Необходимая мощность трактора ( л.с.) | 330-380 | 380-400 | 400-450 |

# 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 	Выполнение настоящих правил по технике безопасности обязательно для лиц, обслуживающих борону.

4.2 	Для предупреждения поломок   и   несчастных   случаев

З А П  Р Е Щ А Е Т С Я :

- 	допускать к работе лиц, не имеющих документов на право управления тракторами, а также не прошедших инструктаж по технике безопасности.

- 	транспортировать борону на скорости свыше 10 км/ч.;

- 	находиться в зоне боковых брусьев и сницы при разворачивании бороны, подъеме и опускании секций бороны;

- 	производить очистку, смазку, ремонт и подтяжку резьбовых соединений бороны в транспортном положении и при работающем двигателе трактора;

- 	производить повороты агрегата на конце гона с заглубленными рабочими органами; Допустимый радиус разворота с выглубленными секциями - не менее 25-30 м по внутреннему колесу бокового бруса. Скорость при развороте снижать до 5 км/ч.  Максимальный угол поворота трактора по отношению к бороне не должен превышать 30°;

- 	во время транспортирования включать рукоятки гидрораспределителя трактора, управляющие гидросистемой бороны;

- 	отсоединять борону от трактора, не установив её на подставки и противооткатные «башмаки» под колеса.

4.3 	К работе с бороной допускать только специалистов, изучивших данное руководство.

4.4 	Все работы, связанные с ремонтом, регулировкой и техническим обслуживанием бороны следует производить только при заглушенным двигателе трактора, либо отсоединенной от трактора, с установленной на подставки и противооткатные башмаки.

4.5 	При погрузке (разгрузке) бороны строповку необходимо произвести за специальные места на снице, обозначенные цепочкой.

Домкраты, подставки устанавливать под места, обозначенные знаком в виде круга диаметром 40 мм.

4.6 	Гидросистему бороны включать только с сидения тракториста.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается транспортировать борону без блокировки сложенных центрального и боковых брусьев.

4.7 	Транспортировка бороны по выбитым дорогам, мостам и в местах действия дорожного знака, ограничивающего размеры и массу транспортного средства, требует особого внимания тракториста. Скорость движения при этом не должна превышать 5 км/ч.

4.8 	Перед отсоединением бороны от трактора необходимо установить её на подставки и противооткатные башмаки.

4.9 	Сборку бороны производить на специальных подставках с применением подъемно-транспортных средств.

5. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

5.1 	Борона отгружается с предприятия-изготовителя в частично собранном виде упаковочными местами.

5.2 	Распаковать борону и очистить от консервационной смазки.

5.3 	Прежде, чем приступить к сборке, проверить комплектность бороны по комплектовочной ведомости.

5.4 	Сборку бороны вести на ровной площадке с помощью подъемно – транспортных средств, используя типовой инструмент для механосборочных работ.

5.5 	Сборка бороны:

5.5.1 	Установить сницу бороны на ровной площадке на подставки высотой не менее 85 см.

5.5.2 	Снять с нее припакованные узлы,

5.5.3 	Проверить давление в шинах (3,5 – 4 атм.), установить опорные колеса сницы и винтовую подставку.

5.5.4 	Подсоединить к снице трактор.

5.5.5 	Присоединить к снице центральный брус и боковые брусья.

5.5.5.1	При сборке бороны БГ-24С к боковым брусьям присоединить приставки БГ 24.00.010 длиной 1630 мм.

При сборке бороны БГ-26С к боковым брусьям присоединить приставки БГ 26.00.010 длиной 2530 мм.

5.5.6	Установить на боковые брусья транспортировочные и рабочие колеса.

5.5.8 	Установить кронштейны 6 с рычагами на сницу. Установить шпренгели 4 и коромысла 10. Установить лебедку.

5.5.9 Установить и подключить гидросистему (Гидроцилиндры, рукава высокого давления, муфты, тройники), выполнить 2-3 пробных подъема-опускания бороны, размыкания – замыкания кронштейнов, при необходимости, долить масло в гидравлическую систему трактора.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается переводить борону в рабочее положение без установленных рабочих колес боковых брусьев.

5.5.10 С помощью гидросистемы трактора перевести брусья бороны в рабочее положение и замкнуть кронштейны.

5.5.12 Отрегулировать углы транспортировочных колес боковых брусьев – Сход (-1…3˚) по передней стороне колеса (при движении вперед колеса должны двигаться параллельно колее трактора и сницы без увода в какую либо сторону),

Сход (+15...20˚) по задней стороне колеса , (при движении  назад оба боковых бруса должны одновременно симметрично расходиться в стороны).

ВНИМАНИЕ !!!

Запрещается продолжать движение задним ходом, если один из боковых брусьев уже находится на одной линии с центральным,  а второй еще не находится.

5.5.13   Собрать секции борон центральные и боковые (рис. 4 и 5).

ВНИМАНИЕ!

Для установки кронштейна поз. 8 (рис. 7) на трубы поз. 3 необходимо использовать зуб с удлиненным хвостовиком Е-620-01.

5.5.15 Установить на раму тяги крепления борон с помощью скоб 5М20х180х185, гаек М20, шайб 20 мм, шайб 20 гровер и колёса боковые согласно схеме расстановки. Установить перемычки на тяги с помощью болтов М12х30. гаек М12 , шайб 12 гровер , шайб 12 мм.

5.5.16 Разложить секции борон по ширине захвата заранее определив активное (угол наклона 23˚) или пассивное (угол наклона 50˚) положение зубьев необходимое для данной обработки (рисунок 10). Соединить шлейф по две секции с помощью планок (рис.3а). Звеньями соединительными присоединить секции к тягам, установленным на раме (рисунок 3б).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 	Перед работой поставить борону в начале гона.

6.2 	Перевести борону из транспортного положения в рабочее      следующим образом:

- снять блокировку боковых брусьев (растяжка).

- развернуть боковые брусья бороны в одну плоскость с центральным, для чего выполнить движение задним ходом до момента смыкания фланцев шпренгелей и кронштейнов, закрыть кронштейны шпренгелей гидроцилиндрами МС40х25 (см рис.12 ), зафиксировать положение гидроцилиндров МС 40х25 штырем КЛТ 01.440-01, вставленным в отверстие, и зашплинтовать шплинтом пружинным 2.40х45.019.

- повернуть (опустить) центральный и боковые брусья в горизонтальную плоскость гидроцилиндрами ЦГ 100.50х800.

Одновременно с опусканием можно начинать движение трактора вперёд для раскладывания шлейфов.

ВНИМАНИЕ!

При переводе бороны в рабочее положение необходимо следить за равномерным раскладыванием шлейфа борон.

Замкнутая конструкция брусьев 2,3, шпренгелей 4 в сочетании с кронштейнами  6 и коромыслами 10 образуют единую жесткую пространственную раму.

Перевод бороны в транспортное положение производится в обратном порядке.

Для облегчения свертывания бороны (стягивания боковых брусьев и установки растяжки) используется лебедка.

Лебедка устанавливается только на момент стягивания боковых брусьев на быстросъемном кронштейне с помощью пальцев и пружинных шплинтов.

Перед началом боронования лебедку необходимо снять, чтобы предотвратить ее поломку.

Рис 3.

В положении дальнего транспорта (центральный и боковые брусья полностью подняты) центральный брус фиксируется осями, вставляемыми в стойки центрального бруса через уши, приваренные к раме.

6.3 	Работа бороны наиболее эффективна при движении на скоростях 7-10 км/ч.

6.4 	При выходе бороны на поворотную полосу в конце гона поднять борону в положение для ближней транспортировки (поднять секции бороны с земли без перехода на транспортные колеса, транспортные колеса не должны касаться земли) и произвести поворот бороны.

Внимание!

Повороты выполнять с большими радиусами.

6.6 	Перед началом постоянной эксплуатации бороны необходимо провести её обкатку в течение не менее одной смены. После обкатки произвести подтяжку всех резьбовых соединений.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

7.1 	Перед началом работы поставить агрегат в начале гона;

7.2 	  Перевести борону из транспортного положения в рабочее;

7.3 	Регулировка положения транспортных колес необходима для удержания габаритов бороны по ширине при транспортировке в пределах допустимого (4,4м) и для обеспечения быстрого развертывания сцепки в рабочее положение.

Ограничение габарита по ширине при транспортировке обеспечивается регулировкой схождения транспортных колес и установкой растяжки между боковых брусьев.

Регулировка схождения выполняется согласно рисунку 13 установкой угла 3° между боковым брусом и шиной. При этом вылет болта поз.2 должен быть примерно 54мм, а вылет болта поз.1 примерно 32мм.

Рис.13.

7.5 	Отрегулировать прицепное приспособление -  при заглубленных секциях бороны рама сницы должна быть расположена горизонтально.

7.6   Необходимо следить за тем, чтобы сница была параллельна земле при работе и при движении в транспортном положении;

7.7  	Производить повороты агрегата на конце гона с выглубленными рабочими органами секциями бороны. Выглубление рабочих органов производить поворотом брусьев вверх, при этом рабочие колеса боковых брусьев должны катиться по почве, а транспортные – не касаться. Допустимый радиус разворота с выглубленными секциями - не менее 25 -30 м по внутреннему колесу боковой рамы. Скорость при развороте снижать до 5 км/ч.  Максимальный угол поворота трактора по отношению к бороне не должен превышать 30°;

ВНИМАНИЕ!

ПОВОРОТЫ КРУЧЕ 30° В СЦЕПКЕ С ТРАКТОРОМ  ЗАПРЕЩЕНЫ

во избежание поломок рабочих органов и тяг бороны.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом транспортировки убедитесь, что боковые брусья зафиксированы растяжкой,

7.8. 	Перед работой проверить техническое состояние бороны.

7.9. 	Во время работы бороны рычаг гидрораспределителя должен быть в положении "плавающее". Заглубление рабочих органов должно происходить за счет массы бороны.

7.10 	Не допускать забивание рабочих органов сорняками и посторонними предметами. Очистку производить в конце гона на поворотах.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8.1 	Для обеспечения исправного состояния и постоянной качественной и бесперебойной работы бороны в течение всего срока эксплуатации необходимо проводить следующие виды обслуживаний:

- техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э);

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание при хранении (при подготовке, в процессе, при снятии с хранения).

8.1.1 Ежесменное техническое обслуживание проводить через каждые 10 часов работы бороны.

8.1.2 	ТО-Э проводить перед началом каждого сезона работ в течение года.

8.1.3 	Смазку бороны проводить в соответствии с таблицей 5.

8.2 	По окончании сезонных работ провести осмотр бороны и дать безразборную оценку её состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта.

При необходимости провести ремонтные работы, техническое обслуживание и подготовить борону к хранению.

8.3	Перечень работ, выполненных по каждому виду технического

обслуживания, приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Содержание работ, инструмент, материалы | Техническое обслуживание |
| --- | --- |
|  | Перед началом сезона работ (ТО-Э) | Ежес-менное (ЕТО) | При подго-товке к хранению | При хра- нении | При снятии с хра- нения |
| 1. Очистить борону от пыли, грязи и растительных остатков, используя чистик, ветошь и вымыть под струей воды. |  | + | + |  |  |
| 2. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепление рабочих органов, колес и других составных частей бороны. | + | + | + |  |  |
| 3. Проверить давление воздуха в шинах колес манометром с пределом измерения 0,4-4 кгс/см2. Давление должно быть 0,32 Мпа (3,2 кгс/см2). | + |  |  |  |  |
| 4. Доставить борону на отведенное ей место хранения и установить на подставки. |  |  | + |  |  |
| 5. Разобрать и очистить от старой смазки подшипниковые узлы, вымыть в уайт-спирите ступицу и подшипники, заполнить свежей смазкой. Прокачать через масленки все точки смазки. |  |  | + |  |  |
| 6. Снизить давление в шинах колес до 70 % от нормального. |  |  | + |  |  |
| 7. Слить масло из гидросистемы, заменить свежим. |  |  | + |  |  |
| 8. Покрыть чистые шины и рукава гидросистемы защитным составом или изолирующим материалом. |  |  | + |  |  |
| 9. Места с поврежденной окраской очистить от ржавчины, грязи и покрасить. |  |  | + |  |  |
| 10. Штоки гидроцилиндров, винтовые и резьбовые поверхности деталей и сборочных единиц, муфты разрывные обезжирить и покрыть консервационной смазкой. |  |  | + |  |  |
| 11. Проверить визуально состояние законсервированных поверхностей бороны, целостность окраски. Обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  | + |  |
| 12. Удалить консервационную смазку с резьбовых поверхностей крепежных изделий, используя ветошь, уайт-спирит |  |  |  |  | + |
| 13. Давление воздуха в шинах довести до необходимого |  |  |  |  | + |
| 14. Снять борону с подставок при помощи подъемно-транспортных средств. Проверить комплектность. |  |  |  |  | + |

8.4 Трудоемкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду технического обслуживания приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Вид технического обслуживания | Трудоемкость, чел.ч. | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание перед началом работ | 1,5 | 1,5 |
| 2. Ежесменное техническое обслуживание | 0,3 | 0,3 |
| 3. Техническое обслуживание при хранении: - при подготовке к хранению - в период хранения - при снятии с хранения | 1,0 0,3 3,0 | 1,0 0,3 3,0 |

8.5 Нормы расхода материалов приведены в таблице 4.

| Таблица 4 «Нормы расхода материалов» | Виды бслуживания | Техническое обслуживание | При снятии с длительного хранения |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В процессе длительного хранения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При подготовке к длительному хранению | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
|  |  |  | Ежесмен-ное (ЕТО) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перед началом сезона работ (ТО-Э) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование материала | 1.Литол 24 ГОСТ 21150-81 или Циатим 201 ГОСТ 6267-74 | 2. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, л | 3. Литол 24 ГОСТ 21150-81 или Циатим 201 ГОСТ 6267-74 | 4. Эмаль АС-182 ГОСТ19024-79, кг | 5. Лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-79, кг | 6. Ветошь, кг |
| Таблица 5 «Смазочные работы» | Примечание | Один раз в сезон | Один раз в сезон | Один раз в сезон |
|  | Кол-во точек смазки и их объем, л/ | 4/0,15 |  | 4/0,06 |
|  | Наименование марки и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Смазка при хранении | Литол 24 ГОСТ 21150-81 или Циатим 201 ГОСТ 6267-74 | Литол 24 ГОСТ 21150-81 или Циатим 201 ГОСТ 6267-74 | Литол 24 ГОСТ 21150-81 или Циатим 201 ГОСТ 6267-74 |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре | От +50 до +500 С |  |  |  |
|  |  |  | От -400С |  |  |  |
|  | Наименование точек смазки | Подшипники колес | Винтовые подставки | Механизмы складывания |

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И                                          УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

# 9.1 	В процессе эксплуатации бороны могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей, нарушением регулировок и неправильной         эксплуатацией.

9.2 	Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Неисправность внешнее проявление | Метод устранения. Необходимые регулировки и испытания | Применяемый инструмент и принадлежности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Деформация или излом зуба бороны | Отрихтуйте зуб или замените на зуб из комплекта запчастей. | Ключ 17х19 |  |
| 2.Повышенный люфт в ступице диска колеса | Отрегулировать зазоры в подшипниках роликовых. Снять крышку со ступицы и подтянуть гайку удерживающую подшипник на оси | Ключ 10х12 Ключ 27 торцовый |  |
| 3.Налипание растительных остатков на рабочие органы. | Очистить выбран слишком крутой угол – установите пологий - разверните секцию бороны другой стороной скорость обработки слишком низкая - увеличить скорость до 10-15км/ч |  |  |
| 4 Поворотный рычаг надежно не фиксируется | Неправильная установка рычага – проверьте правильность установки и поправьте при необходимости. Шпренгель или кронштейн неправильно установлен – проверить и устранить |  |  |

# 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 	По окончании сезона работ борону необходимо подготовить к хранению.

10.2 	На длительное хранение следует ставить борону, если продолжительность нерабочего периода составляет больше двух месяцев, подготовку к хранению производить в соответствии с таблицей 2 не позднее 10 дней с момента окончания работ.

10.3 	Материалы, необходимые для установки бороны на длительное хранение, согласно таблице 4.

10.4 	Борона должна храниться в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хранение бороны на открытых площадках с ровным, твердым покрытием при обязательном выполнении работ по консервации.

Площадка должна находиться на не затапливаемом месте, имеющем уклон 2-30 для стока воды и защищенном от снежных заносов.

10.5 Консервацию при установке на хранение проводить в специально оборудованных помещениях, позволяющих соблюдать установленный технологический процесс.

10.6 	Расконсервацию бороны производить протиранием ветошью, смоченной растворителями с последующей сушкой.

10.7 	Состояние бороны при хранении в закрытом помещении проверять через каждые два месяца, при хранении на открытой площадке и под навесом – ежемесячно.

# 11. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

11.1 	Борона гибкая БГ-22С (БГ-24С, БГ-26С)

# 11.2 	Комплект запасных частей согласно таблице 7.

Таблица 7

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Е-620 | Зуб | 20 |  |
| Е-630 | Шайба | 20 |  |
| Гайка М12 самоконтрящаяся |  | 20 |  |

11.3 К каждой бороне должна быть приложена эксплуатационная документация, соответствующая требованиям ГОСТ 27388 и товаросопроводительная документация:

-руководство по эксплуатации с гарантийным талоном (РЭ);

-упаковочный лист и комплектовочная ведомость.

# 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Борона гибкая БГ-26С заводской №____________ соответствует техническим условиям ТУ 28.30.32-016-83347238-2019 и признана годной для эксплуатации.

# М.П.						 Дата выпуска___________________

# Подпись лиц, ответственных за

# приемку______________________

# ПРИМЕЧАНИЕ: Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

13.  ПАСПОРТ

Борона гибкая БГ-26 С, заводской №__________    соответствует

ТУ 28.30.32-016-83347238-2019 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, что подтверждено приемочным контролем и приемо-сдаточными испытаниями.

ОТК

М П                          ________________                      _______________

Личная подпись                                                   Расшифровка подписи

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, условий транспортирования, хранения, монтажа, установленных руководством по эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем изделия.

14.3 Претензии к  качеству должны предъявляться согласно положению о купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского  Кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», от 24.05.1999 г. № 100-ФЗ «Об инженерно-технической системе агропромышленного комплекса», от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителя», от 10.06.1993 г. №  5151-1 «О сертификации продукции и услуг»; от 10.06.1993 г. № 5154-1 «О стандартизации» с изменениями   и  дополнениями  от  27.12.1995 г.  № 211-ФЗ, от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон по «Положению по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период». При этом претензии по комплектности должны предъявляться при передаче изделия потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к потребителю.

15.УТИЛИЗАЦИЯ БОРОНЫ

15.1 Срок службы бороны установлен 7 лет. За это время борона проходит мелкий средний и капитальный ремонт.

15.2 Кроме срока службы имеется назначенный срок службы, который составляет 15 лет. После истечения назначенного срока службы борона должна быть утилизирована независимо от ее технического состояния.

15.3 Утилизация состоит из следующих работ:

-снятие с бороны и сдача на специальные пункты приема всех резинотехнических изделий (шины, камеры, манжеты);

-разборка и резка металлических узлов и последующая сдача на металлолом.

# ООО  «Компания САРМАТ»

(наименование предприятия-изготовителя)

Россия, г Ростов-на-Дону, ул.Орская,17

(адрес завода-изготовителя)

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН

1. Борона гибкая БГ-26 С 2____________________________________________________________

(число, месяц и год выпуска)

3._____________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 календарных месяцев работы со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее, чем 6 месяцев с момента получения потребителем.

М.П.         Контролер ______________Личная подпись        Расшифровка

подписи

1. ___________________________________Личная подпись	        Расшифровка

дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя                       		        подписи

2. ___________________________________Личная подпись	        Расшифровка

дата ввода изделия в эксплуатацию                       		        	        подписи

Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ И МАНЖЕТ           Таблица 8

| Тип подшипников и манжет | Номер | Место установки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на сб. единицу | на изделие |
| Подшипник 7509А ГОСТ27365-87 | 7509А | Колесо | 1 | 8 |
| Подшипник 7511 ТУ 37.002.162-89 | 7511 | Колесо | 1 | 8 |
| Манжета2.2-95х130-1 ГОСТ 8752-79 | 95х1 30 | Колесо | 1 | 8 |

Приложение В

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ            Таблица 9

| Обозначение | Наименование | Кол-во на машину, шт. | Материал | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦГ-100.50х800.1130 | Гидроцилиндр | 2 | Сталь |  |
| Н.036.50.000К Евро | Муфта разрывная | 4 |  | 0,626 |
| Шина 13.0/75-16 Nortec н.с.14 | Шина | 8 | Резина | 17,5 |
| W8х16 7058.3101012 (27) | Колесо (колесный диск) | 8 | Сталь |  |
| КТУ 50.6370-11 | Ступица с осью | 8 | Сталь, чугун |  |