#### Борона дисковая тяжелая

#### БДТ-4 «ЗВЕЗДА»

ПАСПОРТ

47.1100 ПС

656002  г. Барнаул,  ул. Северо-Западная, 2а

Тел./факс (3852) 77-88-86, 77-36-86, 77-88-33

e-mail: anitimsbit@mail.ru; www.anitim-oao.ru

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3

- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

- КОМПЛЕКТНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  8

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

.1.1. В документе приводятся основные данные по бороне дисковой тяжелой БДТ-4 «ЗВЕЗДА» (47.1100) предназначенной для:

.     - поверхностного рыхления уплотненных почв на глубину до15 см;

- подрезания сорных растений;

- измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур;

- разделки задерненных пластов и глыб после вспашки;

- обработки почвы вместо перепашки зяби;

- для ухода за лугами и пастбищами;

- для разделки пластов, поднятых кустарниково-болотными плугами.

1.2. Для выполнения работ борона дисковая оснащается дисками, трехрядной зубовой боронкой и катками.

1.3. Борона дисковая должна эксплуатироваться в почвенно-климатических зонах Росси с влажностью почвы не более 35 %, уклоном поверхности поля не более 10°. Твердость почвы в обрабатываемом слое должна быть не более 3 МПа. В обрабатываемом слое почв не допускаются камни и прочие препятствия.

1.4. Борона в зависимости от глубины обработки и угла установки дисков и вида операции агрегатируется с тракторами 4 класса, оснащенными двигателями мощностью от 180…200л/с.

Борона БДТ-4 относится к тяжелой категории дисковых борон. Двойная конструкция рамы, обеспечивающая повышенную прочность, удельное давление до 980 кг на 1 м ширины орудия и диски диаметром 61 см позволяют устойчиво заглубляться до 15 см (на усредненной почве при средней влажности). Рабочими органами дисковой бороны являются сферические гладкие и вырезные диски, которые собираются в батареи, а также пружинные зубья, входящие в состав трехрядных зубовых боронок и катки.

Балки с дисковыми батареями закрепляются на рамах в два ряда под углом к направлению движения. Что бы добиться нужного качества разделки почвы в зависимости от рабочей скорости, балки закреплены с возможностью изменения угла атаки дисков в горизонтальной плоскости. Имеются три положения установки угла атаки дисков 15,17и19 градусов. Передние батареи, оснащенные вырезными дисками, работают в развал, а задние с гладкими дисками в свал. Для лучшего крошения почвы и равномерности обработки по всей ширине орудия задние диски смещены относительно передних. При обработки сухих и твердых почв угол атаки увеличивают, при дисковании влажных и легких почв уменьшают. При движении бороны, диски сцепляются с почвой, вращаются. Режущая кромка диска отрезает полоску почвы и поднимает её на внутреннюю сферическую поверхность. Затем почва падает с некоторой высоты и отводится диском в сторону. В результате перемещения по диску и падения почва крошится и частично оборачивается, и перемешивается. С увеличением угла атаки и заглублением дисков крошение почвы возрастает. Для удаления почвы, налипающей на вогнутую рабочую поверхность дисков, имеются скребковые чистики непрерывного действия установленные неподвижно около каждого диска.

# 2. Описание изделия

2.1 Состав изделия.

Борона дисковая рис.1 состоит из сницы 1, сборной секции 2(рамы правой и левой), блоков дисковых батарей и колес. Сница 1 в задней части шарнирно закреплена к секции 2, а в передней части имеет фаркоп для присоединения к трактору. Секция сборная 2 опирается на почву спаренными колесами. На секции установлены, с возможностью разворота в горизонтальной плоскости, балки с дисковыми батареями. Дисковые батареи продольно смещены относительно друг друга, что обеспечивает равномерность обработки по всей ширине орудия при любых углах атаки. Такая система гарантирует оптимальное перекрытие дисковых батарей. В задней части секции при помощи кронштейнов и тяг установлены трехрядовые зубовые боронки 9 с катками.

Для выглубления рабочих органов и транспортировки установлены три гидроцилиндра.

Рисунок 1. Схема бороны дисковой тяжелой БДТ-4

«ЗВЕЗДА» (в рабочем положении).

1 - сница, 2 – секция(рама правая и левая), 3,4 – блок дисковый передний , 5,6 – блок дисковый задний , 7- колесо  левое, 8 –колесо  правое,9- бороны зубовые с катками.

2.2 Возможные положения бороны

2.2.1 В рабочем положении (рисунок 1) секция находится горизонтально, диски опираются на почву.

2.2.2 В транспортном положении (рисунок 2) секция находится горизонтально. Дисковая борона опирается на колёса секции.

Рисунок 2. Транспортное положение дисковой

бороны (вид сзади)

1 – секция , 2 – знак габаритный совмещенный со знаком ограничения скорости, 3 – знак габаритный.

# 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тяговое усилие, т | 4 |
| 2 | Конструктивная ширина захвата, м | 4 |
| 3 | Производительность в основное время, га/ч | 3,1…4,6 |
| 4 | Транспортная скорость, км/час, до | 20 |
| 5 | Рабочая скорость, км/ч | 8…12 |
| 6 | Глубина обработки дисками, см, до | 15 |
| 7 | Угол атаки батарей, град | 15,17,19 |
| 8 | Количество дисковых батарей, шт. | 4 |
| 9 | Количество рабочих органов(дисков), шт. -сферические вырезные диски -сферические диски гладкие | 18 16 |
| 10 | Диаметр рабочих органов(дисков), м | 0,61 |
| 11 | Расстояние между дисками, м | 0,23 |
| 12 | Количество трехрядовых зубовых боронок, шт. | 2 |
| 13 | Количество пружинных зубьев, шт. | 21 |
| 14 | Шаг продольных зубьев, см | 10,2 |
| 15 | Количество катков ребристых, шт. | 2 |
| 16 | Диаметр барабана катка, см | 35 |
| 17 | Габаритные размеры в рабочем положении, м, высота ширина длина | 1,78 4,1 8,6 |
| 18 | Габаритные размеры в транспортном положении, м. высота ширина длина | 2,2 4,1 8,6 |
| 19 | Ширина колеи в транспортном положении, м | 3,615 |
| 20 | Масса конструкционная, кг | 5070 |

# 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Борона дисковая отгружается в полуразобранном виде. Количество погрузочных мест 12.

Ведомость погрузочных мест бороны дисковой тяжелой

БДТ-4«ЗВЕЗДА»

### Таблица 2

| № | Наименование упаковочных мест | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рама правая и левая секции , сница, кронштейн передний. | 1 |
| 2 | Блок дисковый передний левый и правый | 2 |
| 3 | Блок дисковый задний левый и правый | 2 |
| 4 | Колесо | 4 |
| 5 | Батарея катка | 2 |
| 6 | Ящик с комплектующими 1800х1100х900 | 1 |
|  | Итого | 12 |

# 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Борона дисковая тяжелая БДТ-4«ЗВЕЗДА»(47.1100)

Заводской номер _______________. Борона дисковая тяжелая БДТ-4«ЗВЕЗДА» полностью соответствует конструкторской документации предприятия-изготовителя и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: « ____» ___________________ 20____ г.

##### Нач. ОТК  _________________/ ____________________/

###### Подпись                                  Расшифровка  подписи

##### Комплектовщик _______________/ __________________/

###### Подпись                  Расшифровка  подписи

##### Комплектовщик _______________/ ___________________/

###### Подпись                   Расшифровка  подписи

##### Нач. цеха __________________/ _____________________/

###### Подпись                                          Расшифровка  подписи

Дата отгрузки: « ____» __________________  20____ г.

##### Отд. реализации _______________/ ___________________/

###### Подпись                 Расшифровка  подписи

# 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дисковой бороны требованиям конструкторской документации на изделие при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в руководстве по эксплуатации. Сервисное обслуживание со стороны производителя не предусматривается.

6.2 Гарантируется исправная работа дисковой бороны по обработке 800 гектар со дня ее ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с момента получения потребителем, при условии выполнения требований инструкции по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные комплектующие (диски и зуб пружинный), а также на детали и материалы с ограниченным сроком службы. На рукава высокого давления, гидроцилиндры, шины и диски колесные распространяются гарантийные обязательства заводов-изготовителей соответственно.

6.3 Гарантийные обязательства утрачивают свою силу до истечения гарантийного срока в случаях:

-не выполнения очередного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации;

-самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов;

-внесение в конструкцию изменений, произведенных потребителем без согласования с заводом изготовителем;

-несоблюдения требований руководства по эксплуатации, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов;

-при превышении допустимых эксплуатационных параметров;

-при повреждениях, вызванных нарушением инструкции по эксплуатации наезд (или удар) на препятствие, повороты или развороты в рабочем положении орудия, нарушений условий хранения и т.п., в том числе в результате ДТП,в следствие которого требуется замена одного из узлов или ремонт(замена) детали этих узлов, а также, если требуется замена или правка элементов металлоконструкций.

-при замене стандартных узлов, деталей, агрегатов, не предусмотренных нормативно-технической документацией завода –изготовителя;

Работы, не подходящие под гарантийный случай, производятся за счет потребителя.

При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления дисковой бороны к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течении 5 дней после поступления к потребителю.

# Text boxes

МП

МП