___________ООО_«К о м п а н и я   С А Р М А Т»_________________

Россия, г. Ростов-на-Дону, т/факс. (863) 242-42-61, 242-42-31

Культиватор

растениепитатель навесной

для высокостебельных культур

КРН-5,6В

Руководство по Эксплуатации (РЭ)

г. Ростов-на-Дону

2018

Содержание

- Введение……………………………………………………………………………….3

- Описание и техническая характеристика изделия ………………………………….3

- Требования безопасности…………………………………………………………......9

- Досборка, наладка и обкатка изделия на  месте его применения………………....10

- Правила эксплуатации и регулировки………………………………………………13

- Техническое обслуживание …..……………………………………………………..14

- Инструмент и принадлежности……………………………………………………...17

- Правила хранения…………………………………………….....................................17

- Возможные неисправности и методы их устранения…………….………………...19

- Гарантии изготовителя………………………………………………………………..21

- Приложения……………………………………………………………………………22

Внимание!

Данное руководство по эксплуатации (РЭ) составлено для культиватора КРН-5,6В, поставляемого в собранном виде с пакетом сменных рабочих органов и приспособлений. При поставке культиватора пакетами необходимо произвести досборку культиватора.

Настоящее руководство может иметь незначительные расхождения с конструкцией культиватора, вследствие его совершенствования.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.Руководство по Эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, правил сборки, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации культиватора растениепитателя навесного для высокостебельных культур КРН-5,6В (в дальнейшем культиватор).

1.2. Культиватор (с приспособлениями) предназначен для междурядной обработки и подкормки            8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьями 70 см  во всех зонах России.

1.3. Культиватор агрегатируется с пропашными тракторами тягового класса 1,4-2,0(Мощностью 80-100 л с.) оснащенными полуавтоматической навеской.

1.4. Культиватор с основным набором рабочих органов и подкормочным приспособлением выполняет следующие операции:

1) подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях (лапами плоскореружими односторонними и лапами универсальными стрельчатыми);

2) рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными);

3) подкормку растений сухими минеральными удобрениями.

1.7. Культиватор   по заказу потребителя может поставляться:

- с приспособлением для внесения жидких комплексных удобрений(ЖКУ)

- без туковысевающих аппаратов;

1.5. К каждому культиватору прикладываются запасные части и принадлежности.

1.6. При встречающихся в тексте РЭ терминах «правый», «левый» ориентируйтесь по ходу культиватора.

2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

2.1. Культиватор КРН-5,6В (рис. 1) представляет собой навесную машину, состоящую из бруса, на который крепятся: трёхточечная навеска, два несущих колеса, секции рабочих органов и транспортное приспособление.

Рис. 1. Культиватор растение питатель навесной для высокостебельных культур КРН-5,6В.

1-брус; 2-подставка; 3- трёхточечная навеска; 4- колесо несущее; 5- транспортное приспособление; 6- секция рабочих органов.

2.2. Транспортное приспособление (рис. 5) включает в себя кронштейн, опору, балку и транспортное устройство.

2.3. Соединение культиватора с навеской трактора осуществляется посредством трёхточечной навески.

2.4. Параллелограммный механизм секции рабочих органов и колеса копирующие обеспечивают копировку рельефа поля и поддерживают постоянную глубину обработки почвы.

2.5. При работе культиватора с подкормочным приспособлением высев удобрений производится туковысевающими аппаратами, шнеки которых приводятся во вращение от звездочки несущего колеса при помощи механизма передач, установленного на брусе культиватора.

2.6. Культиватор  транспортируется по дорогам вдоль ширины захвата, опорой при этом служит транспортное устройство    (см. рис. 2), на которое устанавливаются несущие колеса.

Рис. 2. Транспортное устройство:

Сборочные единицы транспортного приспособления  являются съемными(рисунок5). Транспортная опора 5предназначена для перевода культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно.

2.7. Для обозначения габаритов культиватора в темное время суток на вертикальных стойках транспортного устройства 9 закреплены световозвращатели.

2.8. Для более легкой расстановки секций рабочих органов на брусе имеются треугольные метки чёрного цвета.Разметка выполнена для междурядий 70см.

2.9. Для выполнения технологических операций к культиватору прикладывается комплект рабочих органов согласно табл. 1.

Т а б л и ц а 1

| Обозначение | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| КРН- 8-2 | Лапа 8,5 ГОСТ 1343-82 с трубкой | 25 |
| Н 043.01.170 | Стойка с лапой правой 165мм | 8 |
| Н 043.01.170-01 | Стойка с лапой левой 165мм | 8 |
| Н 043.05.200-07 | Лапа С-5,22 ГОСТ 1343-82 270мм | 9 |
| Н 043.11.401-01 | Стойка 11,2 ГОСТ 1343-82 | 9 |

2.10. Секция рабочих органов (рис. 3) устанавливается на брусе. Стяжная гайка с правой и левой резьбой позволяет изменять угол вхождения лап в почву.

На каждой секции можно крепить от одного до четырех рабочих органов.

Рис. 3. Секция рабочих органов:

1-скоба 5М20х180х185; 2-гайка М20; 3-шайба-гровер 20мм.; 4-кронштейн КЛТ 30.510СБ; 5-ось КОЛ 11.607А; 6-подшипник ШСП-20; 7-втулка распорная с грязесъемником КЛТ 30.570; 8-гайка низкая М20; 9-тяга КОЛ 11.423; 10-ступица Н 046.201; 11-шайба Н046.001; 12-бандаж 300х100; 13-болт М10х30мм; 14-гайка М10; 15-шайба-гровер 10 мм; 16-манжета 1,2-40х22; 17-подшипник 203; 18-болт М10х25мм; 19-диск Н 046.402; 20-валик КОЛ 11.612А; 21-гайка М16; 22-шайба-гровер 16мм; 23-кронштейн КЛТ 30.530; 24-болт М16х45; 25-держатель Н 089.02.201; 26-скоба 3М16х65х100; 27-держатель Н 089.01.215; 28-стержень Н 089.01.601; 29-призма Н 089.01.207; 30-держатель Н 089.01.205; 31-шплинт 3,2х36; 32-ось 6х12В12х50.35; 33-шайба 12мм; 34-болт М16х80мм; 35-скоба 3М16х65х140; 36-накладка Н 089.01.204; 37-грядиль КЛТ 30.520СБ; 38-скоба 2М16х74х90; 39-ручка КОЛ 11.001; 40-болт М12х100мм; 41-ось КСП 8.22.603; 42-шайба 16мм; 43-винт КОЛ 11.602-01левый; 44-винт КОЛ 11.602 правый; 45-гайка стяжная Н 063.218; 46-растяжка КРИ 30.685; 47-ось 6х16В12х50.35; 48-шплинт пружинный 2.3,6х50; 49-шайба усиленная 20мм; 50-шайба 24мм.

2.11. Колеса несущие (рис. 4) на пневматических шинах (5.00-10) ГОСТ 7463-80 смонтированы на консольной оси на шарикоподшипниках 207 и 208 ГОСТ 8338-75. Давление воздуха в шинах – 0,28 МПа (2,8 кгс/см²).

Рис. 4. Колесо несущее

Колеса снабжены колпаками со звездочками, которые передают вращение к туковысевающим аппаратам. С противоположной стороны ступицы подшипники колеса защищены манжетами и колпачками, предохраняющими от попадания пыли на трущиеся поверхности.

Конструкция несущих колес предусматривает их использование в рабочем и транспортном положениях. Колеса присоединяются к кронштейнам, которые крепятся на брусе или поперечине (рис.1,2).

Рисунок 5.Схема сборки транспортного приспособления:

1-брус транспортного устройства

2-стойка

3-кронштейн

4-балка

5-опора

2.13. Подкормочное приспособление (рис. 7) состоит из туковысевающих аппаратов, кронштейнов , на которых устанавливаются аппараты, валиков (соединительных), при помощи которых передается вращение от одного вала туковысевающего аппарата на другой; механизмов передач с натяжной звездочкой (рис. 8), при помощи которых передается вращение от опорного колеса на вал туковысевающего аппарата.

|  | Шнек банки |
| --- | --- |

Рис.6. Аппарат туковысевающий АТП-2А.

1-бункер , 2- крышка, 3 скоба 2М10х72х60, 4- гайка М10, 5-шайба–гровер М10

В туковом аппарате установлены пластиковые втулки, которые препятствуют произвольному просыпанию минеральных удобрений.

Для удаления остатков минеральных удобрений в туковом бункере предусмотрен разгрузочный люк, закрытый пластиковой пробкой. Емкость бункера – 48 дм3

Туки из аппарата попадают в тукопроводы 8 (см. рис.7), по которым поступают в раструб подкормочного ножа 12, и заделываются в почву.

Рис.7. Схема культиватора с подкормочным приспособлением:

1 – колесо несущее; 2 – звездочка колеса; 3—цепь втулочнороликовая1830мм; 4— механизм передач; 5- цепь втулочнороликовая1600мм ; 6—туковысевающий аппарат; 7—звездочка банки; 8—тукопровод; 9- раструб; 10—лапа с трубкой; 11—держатель банок.

2.13.2. Механизм передач (см. рис.8).

Механизм передач смонтирован на кронштейне 9. От несущего колеса  с помощью втулочно-роликовой цепи  движение передается на звездочку 3, расположенную на первом валу механизма передач. На этом валу закреплено зубчатое колесо 5, передающее вращение через паразитные колеса 2и7 на второй вал. Со второго вала посредством цепной передачи вращение передается со звездочки 4 на звездочку банки через соединительные втулки на вал банки

Рис. 8. Механизм передач:

2.14. Технические данные культиватора в табл. 2.

Т а б л и ц а 2.

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 3,4-5,6 |
| 2. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 5-10 |
| 3. Рабочая ширина захвата, м | 5,6 |
| 4. Ширина междурядий, см | 70 |
| 5. Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. Основного вспомогательного (для заправки туковысевающих аппаратов) | 1 (тракторист) 1 (рабочий) |
| 6. Масса машины, кг, не более конструкционная с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции: сухая конструкционная с полным комплектом рабочих органов и приспособлений, ЗИП | 900 1530 |
| 7. Габаритные размеры, мм, не более: в рабочем положении: ширина длина высота в транспортном положении: ширина длина высота | 6500 1760 1700 2090 7465 2025 |
| 8. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: подрезание (уничтожение) сорных растений, % повреждение культурных растений, % глубина обработки, см: полольными лапами рыхлительными лапами защитная зона с одной стороны рядка при обработке почвы в междурядьях, см: полольными лапами рыхлительными лапами | 100 0-1,5 6-10 10-16 9-16 12-20 |
| 9. Срок службы, лет | 7 |
| 10. Среднесменное оперативное время технического обслуживания, ч | 0,17 |
| 11. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 12.Траспотная скорость, км/ч | 15 |

2.15. Приспособление подкормочное.

2.15.1. Приспособление подкормочное с туковысевающими аппаратами АТП-2А предназначено для внесения в почву гранулированных и порошкообразных минеральных удобрений с двусторонней подкормкой растений.

2.15.2. Основные параметры и размеры согласно табл. 3.

Т а б л и ц а 3.

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
| 1.Масса приспособления, кг | 148±15 |
| 2. Габаритные размеры культиватора: с подкормочным приспособлением, мм, не более: длина ширина высота | 2100 6500 1700 |
| 3. Глубина внесения удобрения, см, не более | 16 |

2.16 Приспособление  для внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ).

2.16.1 Приспособление представляет собой навесную систему, состоящую из рамы с бочкой, регулятора давления, фильтра, насоса с переходником, шлангов, нержавеющих наконечников рисунок 9;10.

Рисунок 9. Культиватор с приспособлением для внесения ЖКУ.

Рисунок 10. Схема сборки приспособления

1-корпус распылителя Г с дозирующей шайбой

2-корпус распылителя Т с дозирующей шайбой

3-тройник

4-регулятор давления

5-переходник(6х8 шлицов)

6-цепь для фиксации насоса

7-насос мембранный

8-фильтр

9-питатель( нержавеющая трубка Ø12)

10-бочка 600л

2.16.2 Кронштейн бочки, фильтр, регулятор давления устанавливаются на брусе культиватора.

2.16.3 Кронштейны крепления корпусов распылителей устанавливаются на скобы крепления секций рабочих органов(рисунок12).

2.16.4 Насос устанавливается на ВОМ трактора через переходник и фиксируется от вращения цепями за нижние тяги трактора.

2.16.5 Питатели устанавливаются на подкормочные ножи (рисунок 11).

2.16.6 Для   изменения норм внесения удобрений к приспособлению прикладываются дозирующие шайбы Ø0,8мм;1,2мм;1,8мм.

2.17. Основные параметры и размеры приспособления для внесения ЖКУ согласно таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Объём бочки, л | 600 |
| 2. Производительность насоса л/мин | 100 |
| 3. Производительность фильтра л/мин | 170 |
| 4.Распылители (дозаторы),шт. | 16 |
| 5.Рабоче давление, МРа | 1-4 |
| 6. .Номинальное число оборотов ВОМ, об/мин | 530 |
| 7. Масса, кг. | 115 |

Рисунок 11 установка питателей

1-питатель;2-планка; болт М8х25,шайба пружинная, гайка М8

3-хомут ленточный;4-шланг напорный Ø12

Рисунок 12  Схема подключения регулятора давления.

Рисунок 13. Установка кронштейнов и корпусов распылителей.

1-кронштейн

2-корпус распылителя концевой

3-корпус распылителя проходной

4-регулятор давления

5-гидравлическая мешалка

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При погрузке (разгрузке) собранного культиватора строповку производить за специально указанные места строповки.

3.2. Для предупреждения несчастных случаев ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- движение агрегата на скорости более 15км/ч и крутые повороты;

- оставлять культиватор в поднятом состоянии;

- ремонтировать, смазывать, подтягивать крепеж, очищать культиватор во время движения агрегата и при включенном двигателе трактора;

- во время регулировки механизма включения гидроподъемника и при переводе культиватора в транспортное положение и обратно находиться около культиватора посторонним лицам;

- заправка аппаратов туковой смесью, а также уход и регулировка механизма по уходу агрегата;

- транспортировать культиватор без световозвращателей в ночное время.

3.3. Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, производить только на отцепленном либо опущенном на землю культиваторе и при заглушенном двигателе трактора.

3.4. При дальних переездах использовать транспортное приспособление. Транспортная скорость по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч. При транспортировании агрегата по выбитым дорогам и мостам скорость не должна быть более 5 км/ч.

3.5. Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно производить только  при опущенной транспортной подставке на ровном участке поля со склоном не более 5º .

3.6. При загрузке и очистке туковысевающих аппаратов от туков находиться с наветренной стороны аппаратов и завязывать рот и нос марлей, сложенной в несколько слоев или платком; можно для этой цели использовать респиратор, работать в предохранительных очках. После окончания работ и перед приемом пищи тщательно вымыть руки, лицо и прополоскать рот.

3.7.Категорически запрещается транспортирование культиватора с загруженными туковысевающими аппаратами или заполненным баком.

3.8. Для обеспечения продольной устойчивости и управляемости культиватора на переднем брусе трактора необходимо установить балласт (кронштейн с грузами), который входит в комплектацию тракторов (200 кг).

3.9. Разборку дисков несущих колес производить при спущенных камерах.

3.10. Культиватор может работать на склонах крутизной не более 5º с соблюдением необходимых мер безопасности по ограничению скорости и выбору колеи трактора.

3.11. Загрузку туков или бочки производить после разворота агрегата в начале гона.

3.12. Запрещается заглублять культиватор на месте, ставя при этом рычаг распределителя на «опускание» и «заперто».

3.13. Запрещается мыть руки жидкостью из бака, для мытья рук предусмотрен специальный бачёк.

4. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

4. Транспортирование культиваторов осуществляется в разобранном виде.

4.1. Сборка культиватора.

4.1.1. Для сборки культиватора установить на брус транспортное устройство и трёхточечную навеску (рис. 2;5).

4.1.2. На места, обозначенные метками на брусе, установить секции рабочих органов, контроль расстановки секций проводить по концам грядилей (700±20 мм). Затем собрать несущие колеса и установить на брус ( рис. 4).Колеса должны быть установлены по оси секции рабочих органов.

4.2. Подготовка культиватора для 1-й культивации (рис. 14). На секцию установить

лапы С-5.22 (270 мм.) со стойкой 11,2 Н 043.11.401-01, стойки с лапами (165мм) Н 043.01.170 правая и

Н 043.01.170-01 левая.

4.2.2. Навешивание культиватора на трактор и отсоединение культиватора от трактора.

Установить колею трактора 1400 мм.

Культиватор навешивать на трактор следующим образом:

Нижние тяги трактора зафиксировать пальцами, установленными на боковых кронштейнах трёхточечной навески затем верхнюю тягу присоединить к центральному кронштейну.

Для отсоединения культиватора от трактора предварительно опустить стойки колес транспортного устройства и транспортную опору, зафиксировав их штырями, затем отсоединить тяги трактора.

4.3. Подготовка культиватора  для работы с подкормкой.

4.3.1. Снять стойки с лапами 2, 3 (см. рис. 14) с боковых держателей.

4.3.3. Собрать подкормочные ножи, стержень раструба ввести в трубку на лапе, закрепить лапу и раструб болтом М8-6gх30.66.019 ГОСТ 7796-70.

4.3.4. Подкормочные ножи установить в боковые держатели секций. Присоединить к раструбам тукопроводы скобами.

Если при такой схеме расположения гребнистость окажется ниже допустимой, переставить стрельчатые лапы в соответствии с рис. 15. При этом передвинуть призмы с накладками вплотную к кронштейну секции, а центральные держатели со стрельчатыми лапами перенести назад.

4.4. Подготовку культиватора к работе с другими рабочими органами и приспособлениями производить согласно схемам расположения рабочих органов (рис. 16, 17).

4.5. Установка рабочих органов.

Навешенный на трактор культиватор установить на ровной площадке. Путем изменения длины центральной тяги трактора брус культиватора установить в горизонтальное положение.

4.5.1. Рабочие органы установить в держателе так, чтобы лезвия лежали на площадке, и закрепить стойки стопорными винтами или скобками.

4.5.2. При установке лап рыхлительных на глубину обработки 16 см подложить под копирующие колеса бруски толщиной 3-4 см.

4.5.3. Следить, чтобы лезвия лап лежали в одной плоскости. При уменьшении длины звена конец грядиля поднимается, при увеличении этой длины – опускается.

4.5.4. В случае излишнего укорочения звена лапы будут идти «на носках», тогда усилится перемешивание разрыхленного слоя, ухудшится качество подрезания сорняков, засыплются рядки растений, и дно борозды после прохода рабочих органов станет волнистым. Если же чрезмерно удлинить звено, то лапы будут идти «на пятках», с приподнятыми носками, будут плохо заглубляться и делать волнистым дно борозды.

После того, как положение грядилей отрегулировано, закрепить контргайками стяжные гайки верхних соединительных звеньев.

4.5.5. Расстановка рабочих органов по длине грядиля производится так, чтобы расстояние между носками их по ходу машины было наибольшим (насколько допускает длина грядиля).

При мелком рыхлении (10-12 см) на каждую секцию могут быть установлены три лапы рыхлительные, а при глубоком рыхлении (12-16 см) – по две рыхлительные лапы.

Расстановка рабочих органов по ширине захвата производится по схемам (см. рис. 14-17). Осуществляется она передвижением секций по брусу и держателей рабочих органов, установленных на грядилях секций.

Помните, что чрезмерное уменьшение защитных зон может привести к засыпанию землей и подрезанию растений. С уменьшением перекрытий лап подрезание сорной растительности становится неполным.

4.6. Подготовка к работе с подкормкой культиватора.

Для внесения удобрений в междурядье подкормочное приспособление (см. рис.8) установить на культиватор в следующей последовательности.

4.6.1. Установить механизм передач так, чтобы звездочка Z1 несущего колеса и звездочка Z2 механизма передач лежали в одной плоскости .

4.6.2. Установить держатели банок, левый и правый по указанным размерам (см. рис.13).

4.6.3. Установить кронштейны звездочек, закрепить скобой М10х72х65, гайками и шайбами.  Все звездочки должны быть в оной плоскости. (См. рис.9).

4.6.4. Установить аппараты на держатели, скобой М10х72х65, гайками и шайбами. Аппараты устанавливать слева и справа от кронштейна звездочки соединяя втулками (см. рис.13). Обратить внимание на то, чтобы была соблюдена соосность валиков.

4.6.5. Надеть приводные цепи (см.рис.9)  соответственно на звездочки Z1 и Z2 несущих колес и механизма передач и далее на звездочки Z6 и Z7  механизма передач туковысевающего аппарата . Натяжение цепей отрегулировать натяжными звездочками. После этого надежно закрепить скобы, крепящие аппарат. Правильно натянутая цепь при оттягивании за середину ведущей ветви должна отходить на 10-20 мм от начального положения.

4.6.6. Соединить между собой аппараты соединительными втулками, после этого затянуть гайки на скобах, крепящих  держатели к брусу культиватора затем, вращая рукой колесо, проверить работу аппаратов.

4.6.7. Присоединить тукопроводы к аппаратам спец. шплинтами.

4.6.8. Собрать подкормочные ножи, стержень раструба ввести в трубку на лапе, закрепить лапу и раструб болтом М8-gх30.66.019 ГОСТ 7796-70.

4.6.9.Норма высева туков при помощи переналадки механизма передач в соответствии с Таблицей норм высева смотри приложения.

4.6.10. Подкормочные ножи установить в боковых держателях секций. При этом передвинуть призмы с накладками вплотную к кронштейну секции, а центральные держатели со стрельчатыми лапами перенести назад.

4.7. Перевод культиватора в положение для дальнего транспортирования.

4.7.1. Установить агрегат на ровном участке с уплотненной поверхностью почвы и поднять культиватор гидронавеской так, чтобы колеса поднялись на 2-3 см от земли. Для ограничения произвольного опускания культиватора опустить транспортную опору .

4.7.2. Снять несущие колеса, для чего отвинтить прижимные гайки, а оси вывести из звена кронштейнов колес. Колеса подкатить к транспортному устройству.

4.7.3. Опустить и зафиксировать транспортную подставку.

4.7.4. Зафиксировать транспортные опоры в опущенном положении штырями с пружинными шплинтами.

4.7.5. В отверстие транспортных опор установить колеса, зафиксировать ось конусной шайбой и прижимной гайкой.

4.7.6. Плавно опустить культиватор на землю и отсоединить трактор от него. Подвести трактор к балке транспортного устройства и присоединить нижние тяги трактора к ней.

4.7.7. Максимально поднять автосцепку агрегата и убрать транспортную опору в верхнее положение.

4.7.8. Перевод культиватора из транспортного положения в рабочее осуществляется в обратном порядке.

4.8. В шинах несущих колес при транспортировании культиватора необходимо поддерживать максимальное давление – 0,3 Мпа (3,0 кгс/см2).

4.9. Подготовка культиватора к работе с приспособлением для внесения ЖКУ(рис.9).

Для внесения жидких удобрений в междурядье установить на культиватор в следующей последовательности:

4.9.1. Установить на раму культиватора кронштейн бочки, кронштейн фильтра, кронштейн регулятора давления, затем установить бочку, фильтр, регулятор давления.

4.9.2. Установить кронштейны крепления корпусов распылителей на секции рабочих органов под гайку М20, затем закрепить на них корпуса распылителей в сборе с байонетной крышкой и дозирующей шайбой.

4.9.3. На стойки подкормочных ножей установить питатели и закрепить их планками.

4.9.4. На ВОМ трактора через шлицевой переходник установить насос заправочной горловиной вверх, затем с помощью цепей зафиксировать его за нижние тяги трактора.

4.9.5. Соединить между собой все элементы приспособления гибкими шлангами соответствующего диаметра (рисунок 10;12).

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

5.1. Перед работой проверить техническое состояние культиватора и правильность сборки в соответствии с настоящим РЭ

5.2. Для обеспечения хорошего качества работы культиватора необходимо при посеве обеспечить прямолинейность рядков и заданную ширину междурядий, что зависит от правильной регулировки сеялки и устойчивости ее хода.

5.3.Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно осуществить гидросистемой  трактора, устанавливая рычаги распределительного устройства а позиции «подъем» и «плавающая».

Регулировка транспортного просвета осуществляется цепью секции рабочих органов путем подбора количества звеньев.

Запрещается при работе культиватора пользоваться позициями распределителя «опускание» и «заперто», так как в этом положении возможна деформация осей колес.

5.4.Перед началом обработки поля поднять в верхнее положение транспортную подставку, произвести опробование (обкатку) культиватора, проехав при нормальной скорости  50-100 мм, чтобы окончательно отрегулировать культиватор применительно к почвенным условиям и ширине междурядий посева.

5.5.Перед заездом в междурядья  определить проходы сеялки и вести обработку междурядий только одного прохода сеялки..

Нельзя допускать, чтобы в захват культиватора входила часть рядков от одного прохода сеялки и часть от другого.

5.6.Следить за тем, чтобы стойки рабочих органов, заглубленных в почву, всегда находились в вертикальном положении, тогда будет обеспечена равномерная глубина обработки. Правильность положения рабочих органов достигается изменением длины центральной тяги подъемного механизма.

5.7.Следить за тем, чтобы копирующие колеса секции при культивации вращались, что является признаком заглубления рабочих органов на требуемую глубину.

5.8.Не допускать забивания секций землей и сорняками. Очищать рабочие органы подъемами культиватора «встряхиванием» на поворотах и чистиком при остановках.

5.9.Поворот трактора производить только при выглубленных рабочих органах. При опущенном культиваторе не подавать трактор назад.

При переездах через канавы и другие неровности обязательно поднимать культиватор в транспортное положение. Несоблюдение этих правил может привести к поломке культиватора.

5.10.Проверять все крепления культиватора и подтягивать гайки согл. табл.4.

Особое внимание обращать на крепление кронштейнов навески секций рабочих органов, а также транспортного приспособления.

5.11.Заглублять подкормочные ножи только по ходу трактора, в противном случае входные отверстия ножей будут забиваться землей.

5.12. Не допускать работы приспособления с непросеянными и влажными туками, так как это ведет к забиванию аппаратов, тукопроводов и подкормочных ножей.

5.13.Туковую смесь, в которую входят азотистые удобрения (аммиачная селитра), во избежание потери сыпучести следует приготавливать непосредственно на участке, где производится подкормка, и не раннее, чем за пол часа  до использования. Каждый вид удобрений должен вывозиться на участок отдельно.

5.14. Во время движения машины наблюдать за работой туковысевающих аппаратов. При забивании тукопроводов и ножей удобрениями прочищать чистиком при остановках.

Следить за креплением тукопроводов.

5.15. При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, а также при переездах через канавы следить за положением тукопроводов в раструбах подкормочных ножей.

5.16.Оставшиеся после работы в туковысевающих аппаратах удобрения пересыпать в тару, а аппараты тщательно прочистить и закрыть крышками.

Перед началом работы проверить надежность крепления всех болтовых соединений, шплинты должны быть разведены.

Установка рабочих органов на площадке является предварительной, окончательную проверку установки произвести в поле при въезде в междурядье в соответствии с требованиями агротехники и качеством посева.

5.17. Рабочие органы очистить от налипшей почвы и сорняков чистиком.

5.18. Регулировку глубины обработки рабочих органов производить механизмом регулировки секций рабочих органов.

5.19. Подготовка к работе культиватора с приспособлением для внесения ЖКУ.

5.19.1. Перед включением насоса убедитесь, что число оборотов ВОМ трактора 530 об/мин.

5.19.2. Залейте в бочку до половины чистой воды.

5.19.3. Включите насос и убедитесь в герметичности соединений.

5.19.4.Для калибровки приспособления необходимо определить отрезок поля длиной 100м. Измерить на этом участке время прохода трактора с культиватором в рабочем положении и рассчитать по формуле скорость движения агрегата.

Скорость (км/час) =360/время в секундах.

С помощью регулятора установите рабочее давление 2Мпа, затем определите количество жидкости (литры)выливаемое за одну минуту работы насоса.

На основании полученных измерений рассчитайте количество жидкости на гектар:

Доза жидкости(л/га)=60 х Количество жидкости за одну минуту/ 5,6(м) х скорость( км/час).

5.19.5 Изменение дозы жидкости достигается :

-заменой дозирующих шайб

-изменением рабочего давления 1-4 Мпа

-изменением скорости движения агрегата 5-10км/час.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Для обеспечения качественной работы культиватора в течение всего срока эксплуатации необходимо проводить следующие виды обслуживания:

Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ЭТО-Э);

Ежемесячное техническое обслуживание (ЕТО);

Техническое обслуживание при подготовке к хранению;

Техническое обслуживание в процессе хранения;

Техническое обслуживание при снятии с хранения.

6.2.Ежесменное техническое обслуживание проводить через 8-10 часов работы культиватора.

6.3.По окончании сезона работы провести осмотр культиватора и дать безразборную оценку его состояния, определить возможность дальнейшей эксплуатации без ремонта.

При обнаружении деталей, пришедших в негодность, составить дефектную ведомость и передать ее механику для составления заявки на детали, которые не могут быть изготовлены в хозяйстве.

Затем подготовить культиватор к хранению, проведя техническое обслуживание при хранении.

6.4.Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в табл. 4.

6.5.Расход материалов по техническому обслуживанию при хранении приведен в табл. 5.

Т а б л и ц а 4.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ | Техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перед началом сезона работы (ТО-Э) | Ежесменное (ЕТО) | В процессе длительного хранения | При подготовке к хранению | При снятии с хранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Очистить культиватор и приспособления: От пыли, грязи, консер-вационной смазки | Культиватор и приспособ-ления должны быть чистыми , очищены от консервационной смазки. Туковысевающие аппараты и тукопроводы должны быть очищены до полного удаления остатков удобрений | Чистик, ветошь, Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | + |  |  |  | + |
| Вымыть от пыли, грязи, растительных остатков и удобрений . |  | Ветошь, чистик |  | + |  |  |  |
|  |  | Ветошь, вода, чистик, шланг. |  |  |  | + |  |
| 2. Осмотреть и, при необходимости, подтянуть крепления рабочих органов несущих колес, туковысевающих аппаратов и др. | Резьбовые соединения должны быть затянуты максимальным крутящим моментом затяжки: М8-11,8Н·м(1,18 кгс·м) М10-23,6Н·м(2,36 кгс·м) М12-42,5Н·м(4,25 кгс·м) М16-106Н·м(10,6 кгс·м) М18-140Н·м(14,0 кгс·м) М20-397Н·м(39,7 кгс·м) М24-672Н·м(67,2 кгс·м) | Ключи: 8х10 13х14 17х19 22х24 27х30 32х36 | + | + |  |  | + |
| Подтяжку резьбовых соединений в разных наладках культиватора обязательно производить первые четыре смены. |  |  |  | + |  |  |  |
| 3. Проверить давление воздуха в шинах колес и, при необходимости, накачать шину | Давление воздуха в шинах несущих колес должно быть 0,28МПа(2,8 кгс/см² | Манометр шинный ручного пользования , предел измерения 0,4-4,0 кгс/см² | + | + |  |  | + |
| 4. Проверить регулировку всех механизмов культиватора. |  | Ключи: 8х10, 13х14, 17х19, 22х24, 32х36 | + |  |  |  | + |
| 5. Проверить правильность агрегатирования культиватора с трактором |  |  | + | + |  |  | + |
| 6. Проверить надежность и работоспособность всех механизмов культиватора. | Высевающие механизмы, колеса должны вращаться свободно |  | + |  |  |  |  |
| 7. Смазать подшипники кронштейнов секций рабочих органов. | Солидол в масленку нагнетать до момента появления из зазора свежей смазки. | Шприц, ветошь, солидол ГОСТ 4366-76 или ГОСТ 1033-79 |  |  |  | + |  |
| 8. Доставить культиватор на закрепленное место хранения | Открытая площадка или навес | Трактор |  |  |  | + |  |
| 9. Консервация: винтовые и резьбовые поверхности деталей и сборочных единиц, цепи, звездочки протереть щеткой, смоченной в уайт-спирите, затем покрыть консервационной смазкой. Консервационную смазку наносить на поверхность в расплавленном состоянии при температуре 80-90ºС кистью (тампоном) | Подлежащие консервации поверхности культиватора и приспособлений должны быть очищены от механических загрязнений, обезжирены и высушены; слой смазки после нанесения должен быть равномерным, без подтеков , воздушных пузырей, инородных включений. Дефекты должны устраняться повторным нанесением смазки | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, смазка пушечная ГОСТ 19537-83 или водно-восковая дисперсия ЗВВД-13 ТУ 38-101-716-78, кисть или пистолет-распылитель КРУ-1, металлическая щетка |  |  |  | + |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. Металлические неокрашенные поверхности рабочих органов культиватора протереть ветошью, смоченной в Уайт-спирите, просушить и покрыть лаком, детали и сборочные единицы с поврежденной окраской очистить от ржавчины и окрасить | Краску наносить на сухую поверхность. Окраску поверхностей культиватора с поврежденным лакокрасочным покрытием следует производить при температуре не ниже 15ºС и относительной влажности не выше 70%. | Кисть, шкурка, эмаль ПФ-188 ГОСТ24784-81, пистолет-распылитель КРУ-1 или кисть |  |  |  | + |  |
| 11. Подготовить к хранению составные части Снять шины несущих и копирующих колес, снизить давление в шинах несущих колес до 0,16МПа(1.96 кгс/см²), вымыть шины водой, просушить и в сухом виде сдать на склад. разобрать колеса, полностью очистить ступицы от старой смазки. Пустоты подшипника и карманы ступиц заполнить солидолом. | Давление воздуха в шинах несущих колес должно быть снижено до 70% нормального Старая смазка должна быть удалена полностью. Ступицы колес должны быть заполнены свежей смазкой 0,1 кг | Манометр шинный ручной (предел измерений 0,4-4,0 кгс/см² ГОСТ 9921-81, ветошь, вода Ключи: 27х30, 32х36 Ключ, ветошь |  |  |  | + |  |
| 12. Установить культиватор на деревянные подставки | Культиватор должен опираться брусом на подставки, рабочими органами на доску, чтобы колеса секций и рабочие органы не касались | Деревянные подставки, доски, опоры, автокран с грузоподъемностью не менее 2 тн. |  |  |  | + |  |
| 13. Проверить положение культиватора и комплектность | Рама культиватора должна иметь устойчивое положение | Подставки. Доска. Опоры |  |  | + |  |  |
| 14. Проверить давление воздуха в шинах несущих колес | Давление воздуха в шинах несущих колес должно быть снижено до 0,196 МПа(1,96 кгс/см²) |  |  |  | + | + |  |
| 15. Проверить состояние антикоррозионных покрытий. Пораженную поверхность очистить, окрасить или смазать |  | Шкурка, эмаль ПФ-188 ГОСТ 24784-81. кисть или пистолет-распылитель |  |  | + |  |  |
| 16. Снять культиватор с подставок |  | Автокран |  |  |  |  | + |
| 17. Установить на культиватор шины |  | Ключи: 22х24, 27х30 |  |  |  |  | + |
| 18. Накачать шины несущих колес | Давление воздуха в шинах несущих колес должно быть 0,28МПа (2,8 кгс/см²) | Манометр шинный ручной |  |  |  |  | + |

Т а б л и ц а 5

| Наименование материалов | Техническое обслуживание |
| --- | --- |
|  | перед началом сезона работы (ТО-Э) | ежесменное (ЕТО) | в процессе длительного хранения | при подготовке к хранению | при снятии с хранения |
| 1. Солидол ГОСТ 4366-76 или ГОСТ 1033-79, кг |  | 1,2 / 1,6* |  | 2,65 |  |
| 2. Эмаль ПФ 188 ГОСТ 24784-81, кг |  |  | 0,25 | 0,5 |  |
| 3. Смазка пушечная ГОСТ 19537-83 или водно-восковая дисперсия ЗВВД-13 ТУ 38-101-716-78,кг |  |  |  | 0,1 |  |
| 4.Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, л |  |  |  | 0,6 | 0,2 |
| 5. Лак битумный БТ-577 ГОСТ 5631-79, кг |  |  |  | 0,5 |  |
| 6. Ветошь, кг | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 |
| 7. Ингибированный раствор холодного фосфатирования ИРХФ №444 |  |  | 0,2 |  |  |
| 8.Шкурка, кг |  |  | 0,2 |  |  |

7. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

7.1. При эксплуатации культиватора необходимо пользоваться прилагаемым к трактору инструментом.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. По окончании работ подготовить культиватор к хранению. Хранение культиватора по ГОСТ 7751.

8.2. Провести проверку технического состояния культиватора.

8.3. При длительном хранении (более двух месяцев) подготовку к хранению производить непосредственно после окончания работ.

8.4. При подготовке к хранению провести техническое обслуживание согласно табл.4.

8.5. Культиватор необходимо хранить на машинном дворе, или секторе хранения хозяйства, или на пункте технического обслуживания отделения или бригады.

8.5.1. Хранить культиватор под навесом. При отсутствии навеса -на открытой площадке с ровным твердым покрытием, расположенной на незатопляемом месте. Площадка должна иметь уклон 2-3º для стока воды.

8.5.2. Туковысевающие аппараты и тукопроводы должны быть тщательно очищены до полного удаления удобрений и просушены.

8.6. Перед установкой культиватора на длительное хранение:

8.6.1. На один конец бруса установить транспортное приспособление, на другой - опору.

Для устранения заваливания (опрокидывания) в отцепленном состоянии при техническом обслуживании и хранении к культиватору прилагается  подставка (рис. 14).

Рис.14 Подставка.

С помощью  скобы с гайками и шайбами подставка крепятся сзади бруса (по ходу культиватора).

Навесив культиватор на трактор, поднимите подставку в верхнее положение, зафиксировав её штырём. отсоединения культиватора от трактора предварительно опустите подставки в нижнее положение, зафиксировав их штырями со шплинтами на верхних отверстиях.

8.6.2. Под стойки транспортного устройства 2 и опору 3 подложить бруски 1 (рис.15). Рабочие органы не должны касаться земли.

8.6.3. Снять шины, тукопроводы. Цепи и сдать на склад.

8.7. При хранении тукопроводы должны быть защищены от воздействия солнечных лучей  и храниться при температуре от 0 до +30ºС и относительной влажности воздуха не более 30%.

Тукопроводы не должны подвергаться деформациям, воздействию масел, бензина и других разрушающих резину веществ.

8.8. При хранении шин соблюдать следующие правила:

шины хранить в сухом помещении. Зачищенном от солнечных лучей;

в помещении для хранения шин температура воздуха от -30 до +35ºС.Относительная влажность воздуха не должна превышать 50-80%;

шины хранить на стеллажах в вертикальном положении, через3 месяца хранения их следует поворачивать, меняя точку опоры, давление в шинах снизить до 70% нормального;

стеллажи с шинами располагать на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов;

не совмещать хранение шин с горючими материалами, химикатами и кислотой.

8.8.1. Допускается открыто хранить пневматические шины в разгруженном состоянии на культиваторах, устанавливаемых на подставках. Поверхности шин должны быть покрыты защитным воском.

Давление в шинах при открытом и закрытом хранении должно быть снижено до 70% нормального.

8.9. К снятым для хранения на складе деталям, сборочным единицам прикрепить ярлыки с указанием хозяйственного номера машины.

8.10. При установке культиватора на хранение и снятии с хранения соблюдать правила по технике безопасности.

8.11. Состояние культиватора при хранении на открытой площадке и под навесом проверяют ежемесячно. Обнаруженные дефекты и меры, принятые по их устранению, заносить в журнал технического состояния культиватора в период хранения с указанием лиц. За которыми закрепляется культиватор, и их должностей. После сильных ветров, дождей и снежных заносов проверку и устранение обнаруженных дефектов следует проводить немедленно.

Рис. 16 Установка культиватора на хранение:

1-брусок, 2-транспортное устройство, 3-опора.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. В процессе эксплуатации культиватора могут возникнуть неполадки. Вызванные износом деталей, нарушением регулировок и неправильным обслуживанием.

Перечень возможных неисправностей, их причины и методы устранения приведены в табл.7.

Т а б л и ц а 7

| Неисправность, внешнее проявление | Методы устранения, необходимые регулировки и испытания | Применяемый инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1. Плохое качество подрезания сорняков: затупились рабочие органы малое перекрытие рабочих органов | Заточить рабочие органы Проверить перекрытие по схеме расположения рабочих органо | Ключ 27х30 |
| 2. Присыпание растений в рядках | Своевременно очищать рабочие органы. Работать на пониженной скорости. Проверить величину защитной зоны по схеме расположения рабочих органов | Чистик |
| 3. Образование гребнистой поверхности: залипание рабочих органов рабочие органы чрезмерно заглубляются, установка всех рабочих органов «на носок» | Периодически очищать их от налипшей земли и своевременно затачивать Установить рабочие органы в горизонтальной плоскости, удлинив верхнее регулируемое звено секций рабочих органов | Чистик Ключ 27х30 |
| 4. Рабочие органы плохо заглубляются, копирующие колеса не вращаются: установка всех рабочих органов на «пятку» установка на «пятку» рабочих органов некоторых секций повышенная твердость почвы | Установить рабочие органы в горизонтальной плоскости поворотом бруса Установить рабочие органы в горизонтальной плоскости, укоротив верхнее регулируемое звено секции рабочих органов Уменьшить глубину обработки | Рукоятка центральной тяги трактора Ключ 27х30 |
| 5.Отсутствует подача рабочей жидкости в питатели при включённом насосе и открытом клапане управления | Засорён всасывающий или напорный фильтр | Очистить фильтры |
| 6.Сильно колеблется стрелка манометра | Система заполнена воздухом | Проверить герметичность трубопроводов и соединений |
| 7.Рабочая жидкость в масле насоса | Повреждена мембрана | Заменить мембрану и масло в насосе |

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, условий транспортирования, хранения, монтажа, установленных руководством по эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня получения потребителем изделия.

10.3. Претензии по качеству должны предъявляться согласно положению о купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», от 24.05.99 г. №100-ФЗ «Об инженерно-технической системе агропромышленного комплекса», от 09.01:96 г. №2 ФЗ «О защите прав потребителя», от 10.06.93 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг», от 10.06.93 г. № 5154-1 «О стандартизации» с изменениями и дополнениями от 27.12.95 г. №211-ФЗ, от 29.10.98 № 164-ФЗ «О лизинге», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон по «Положению по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период». При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления изделия к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к потребителю.

10.4. Гарантийная наработка и ресурс на каждую лапу, и стойку в составе
культиватора должна соответствовать табл. 8.

Т а б л и ц а 8

| Тип лап и стоек | Гарантийная наработка | Ресурс, га |
| --- | --- | --- |
| Лапа стрельчатая С 5,22 (270мм) | 20 | 30 |
| Лапа односторонняя ЛС 1,7 и ПРС-1,7 | 10 | 30 |
| Лапа долотообразная 8,5 | 15 | 30 |
| Стойка 11,2, стойка 9,2 | 60 | 120 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 17 Приспособление подкормочное КРИ 40.000-01

Рис. 18 Схема расположения рабочих органов для работы в междурядьях 70см:

1 – Н.043.05.100-01 лапа (захват 270 мм); 2 –Н.043.01.170-02 стойка с лапой правой; 3 –Н.043.01.170-03 стойка с лапой левой.

Рис. 19. Схема расположения рабочих органов при работе с подкормочным приспособлением

для междурядий 70 см:

1 – Н.043.05.110-01 лапа  (захват 270 мм); 2 – механизм передач;

3 – КРН 8-2 лапа с трубкой; 4 – КРН-51 раструб ножа; 5 – аппарат туковысевающий.

Рис. 20. Схема расположения рабочих органов на глубокое рыхление для междурядий 70 см.

1 – КРН 8-2 лапа с трубкой; 2 – лапа 8.5 ГОСТ 1343-82

Рис.18 схема расстановки окучников для работы в междурядьях 70см.

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

| № п/п | Наименование точек смазки | Наименование марки и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Количество точек смазки и их объем, л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре от 278К (+5ºС) до 323К (+50 С) | Смазка при хранении | Заправка при эксплуатации |  |  |
| 1 | Подшипники кронштейнов секций рабочих органов | Солидол ГОСТ 4366-76 или солидол ГОСТ 1033-79 | Солидол ГОСТ 4366-76 или солидол ГОСТ 1033-79 | Солидол ГОСТ 4366-76 или солидол ГОСТ 1033-79 | 9/0,6 12/0,8* | Сезонная |
| 2 | Подшипники копирующих колес |  |  |  | 9/0,9 12/1,2* |  |
| 3 | Подшипник несущих колес |  |  |  | 2/0,3 |  |
| 4 | Консервация |  | Смазка пушечная ГОСТ 19537-83 или смазка по ГОСТ 7751-85 |  | 0,2 |  |
| 5 | Насос мембранный Р-100 | Масло Hipol 15 GL-4 80W/90 | 1 | Первая замена через 50часов, затем каждые 300-350 час или перед каждым сезоном |
| 6 | Глушитель колебаний манометра | Масло Hipol 15 GL-4 80W/90 | 1 | Раз в год |

| Норма высева при ширине междурядия: (кг/га) | Передаточное число | Число зубьев и расположение зубчатых колес |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 валу механизма передач | На 2 валу механизма передач | На промежуточном валу механизма передач | Сменное зубчатое колесо |
| 700 |  |  |  |  |  |
| 34 | 0,092 | 11 | 35 | 18 | 15 |
| 47 | 0,125 | 15 | 35 | 18 | 11 |
| 56 | 0,150 | 18 | 35 | 15 | 11 |
| 67 | 0178 | 11 | 18 | 35 | 15 |
| 80 | 0,214 | 11 | 15 | 35 | 18 |
| 91 | 0,243 | 15 | 18 | 35 | 11 |
| 131 | 0,350 | 18 | 15 | 35 | 11 |
| 149 | 0,398 | 15 | 11 | 35 | 18 |
| 179 | 0,478 | 18 | 11 | 35 | 15 |
| 212 | 0,568 | 35 | 18 | 15 | 11 |
| 255 | 0,681 | 35 | 15 | 18 | 11 |
| 348 | 0,929 | 35 | 11 | 18 | 15 |

Приложение

Таблица норм высева минеральных удобрений (туков)

Норма высева туков регулируется при помощи механизма передач .       Необходимая норма высева на га достигается соответствующей частотой  вращения высевающего аппарата, норма высева может изменяться от 34кг/га до 348кг/га.

На кронштейне механизма передач иметься U-образный паз, передвигая по которому сменные шестерни,

регулируется правильное зацепление.

На заводе установлена средняя норма высева выделенная в таблице жирным шрифтом.

ПАСПОРТ

Культиватор растение питатель навесной для высокостебельных культур КРН-5,6В заводской №_____________, соответствует ТУ 4732-003-83347238-2018, изготовлен  и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, что подтверждено приемочным контролем и приемно-сдаточными испытаниями.

Контролер

МП        ________________________                     _____________________________

Личная подпись                                                                         Расшифровка подписи

Приложение

____________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

_____________________________________________________________________________

(адрес завода изготовителя)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1.___Культиватор растение питатель навесной для высокостебельных культур КРН-5,6В В_______________
                             (наименование, тип и марка изделия)
2._________________________________________________________________
                                  (число, месяц, год выпуска)
3._________________________________________________________________
                                       (заводской номер изделия)
Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,
характеристике и стандартам.

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 календарных месяцев работы со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее, чем через 6 месяцев с момента получения потребителем

М.П.	Контролер _________________ 	___________________________

подпись	Расшифровка подписи

1._______________________________        ____________         ______________________

Дата получения изделия потребителем         подпись	Расшифровка подписи

на складе завода-изготовителя

2. _________________________________     ___________        _______________________

Дата ввода изделия в эксплуатацию            подпись	Расшифровка подписи

# Text boxes

1 – колесо Н 130.02.000-08 ;

2 – стойка;

3 – световозвращатель ФП 310 Е «О», ФП 315 «О» ТУ 37.003.079-80;

4 – штырь, шплинт пружинный 2.5х64.019 ОСТ 23.2.2-79;

5 – ось, шплинт 5х32.019 ГОСТ 397-

6 – брус;

7 - рама;

8 – знак ограничения скорости ;

9 – стойка

1 – колесо несущее;

2 – звездочка Z=14;

3 – кронштейн;

4 – скоба (М20)

1 – ролик натяжной КЛТ 30.440; 2 – колесо зубчатое КЛТ 02.104;

3 – звездочка КЛТ 30.303 или КЛТ 30.430-02;

4 – звездочка КЛТ 30.304 или КЛТ 30.430;

5 – колесо зубчатое КЛТ 02.104-04; 6 – колесо зубчатое КЛТ 02.104-02;

7 – колесо зубчатое КЛТ 01.105; 8 – ролик натяжной КЛТ 30.440;

9 – кронштейн КЛТ 02.360; 10 – скоба М20

1. упор;

2. штырь, шплинт пружинный 2.4,0х60;

3. скоба 5М16х175х175/35; гайка М16 ГОСТ 5915-70,

шайба пружинная 16 ГОСТ 6402-70, шайба А16 ГОСТ 11371-78.

Рис. 15. Схема консервации.

-нанести антикоррозионное

покрытие

-снять и сдать на хранение

ООО «Компания САРМАТ»

344065, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Орская, 17