Инструкция по сборке секций и тяг бороны гибкой

Рисунок 1. Секция бороны гибкой БГ 12.04.000

1-Звено соединительное; 2- Скоба М20х180х185; 3-Тяга боковая; 4-Планка;

5-Секция борон боковая; 6-БолтМ12х40, шайба Ø12, гайка М12 самоконтрящаяся.;

7-БолтМ12х50, гайка М12 самоконтрящаяся.

Рисунок 2. Секция бороны гибкой БГ 12.04.000-01

1-Звено соединительное; 2- Скоба М20х180х185; 3-Тяга центральная; 4-Планка;

5-Секция борон центральная; 6-БолтМ12х40, шайба Ø12, гайка М12 самоконтрящаяся.;

7-БолтМ12х50, гайка М12 самоконтрящаяся.

Рисунок 3а. Сборка планки

1-Планка; 2-Болт М12х40; 3-Скоба М10;4-Гайка+контргайка М10;5-Гайка М12 самоконтрящаяся.

Рисунок 3б. Сборка звена соединительного и тяги.

1.Петля FH-122; 2.Звено соединительное; 3. Тяга (центральная, боковая); 4.Болт М12х40; 5. Шайба А.12 плоская; 6.Гайка М12 самоконтрящаяся; 7.Болт М12х50.

Рисунок. 4. Сборка тяги и звена соединительного секции БГ-21.04.000(-01) Т

1.Петля FH-122;

2.Звено соединительное;

3.Тяга (центральная, боковая);

4.Болт М12х40;

5.Шайба А.12 плоская;

6.Гайка М12 самоконтрящаяся;

7.Болт М12х50.;

8. Шпилька БГ 21.09.010;

9. Гайка М 16.

Рисунок 5. Секция бороны гибкой

БГ 12.04.000Т

1.Труба БГ-12.04.801-01Т; 2.Труба БГ-12.04.801-02Т; 3.Труба БГ-12.04.801-03Т; 4.Труба БГ-12.04.801Т; 5. Зуб Е-620; 6.Зуб Е-620-01; 7.Петля FH-125; 8.Кронштейн FH-127; 9.Петля FH-122; 10.Уголок FH-019; 11.Шайба Е-630; 12.Шайба Е-630-01;  13. Гайка М12 самоконтрящаяся; 14.Болт М12х90.

Рисунок 6. Секция борон гибкой БГ-12.04.000-01Т

1.Труба БГ-12.04.802-02Т; 2.Труба БГ-12.04.802-03Т; 3.Труба БГ-12.04.802-01Т; 4.Труба БГ-12.04.803Т; 5.Труба БГ-12.04.802Т

Рисунок 7. Секция бороны гибкой БГ-21.04.000-01Т (передняя)

1/1. БГ-21.04.602Т; 1.Труба БГ-21.04.801-03Т; 2.Труба БГ-21.04.801Т; 3.Труба БГ-21.04.801-02Т; 4.Труба БГ-21.04.801-01Т.

Рисунок 8. Секция борон центральная БГ-21.04.000Т (задняя)

1.Труба БГ-21.04.801-03Т; 2.Труба БГ-21.04.801Т; 2/1. БГ-21.04.601Т; 3.Труба БГ-21.04.801-02Т; 4.Труба БГ-21.04.801-01Т.

Рисунок 8 Секция бороны гибкой БГ-21.04.000 (-01)Т

Рисунок 9. Варианты присоединения секций борон