ООО “Агро Комплект”

СЕЯЛКИ

ЗЕРНОТУКОВЫЕ ПРЕССОВЫЕ

СЗП-3,6, СЗП-3,6Б-01, СЗП-3,6Б-02

Паспорт

СЗП 00.000ПС

Каменка 2015.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6 |  |
| --- | --- |
|  | (обозначение исполнения) |
| *Год выпуска 20____ г. | *Заводской номер ______________ |

*Заполняется заводом - изготовителем

###### 2. Основные ТЕХНИЧЕСКие ХАРАКТЕРИСТИКи

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значения для исполнения СЗП 3,6 |
| --- | --- |
|  | -- | 01 | 02 |

Тип машины								полуприцепная

Производительность за 1 час основного

времени, га/ч (расчетная)				       3,24-5,4                 3,24-5,4              3,24-5,4

Рабочая ширина захвата, м			          3,6                          3,6                       3,6

Рабочая скорость движения на

основных операциях, км/ч, не более		         9-15                        9-15                     9-15

Масса сеялки, кг:

сухая (конструктивная) с полным комплек-        1535±46                 1535±46/            1830±55

том рабочих органов и приспособлений		                                    1830±55*

Транспортная скорость, км/ч, не более	                      20  	                 20/12*                    12

Дорожный просвет, мм не менее		                     150                           150                     150

Габаритные размеры сеялки в транспортном

положении, мм, не более

- длина					                     4155                   4155/3985*               3985

- ширина				                     3710                        3710                    3710

- высота						         1755                        1755                    1755

Габаритные размеры сеялки в рабочем

положении, мм, не более

- длина					                     4155                   4155/3985*               3985

- ширина					          4010                   4010/3710*               3710

- высота						          1955                       1955                     1955

Коэффициент готовности, не менее		           0,98                        0,98                      0,98

Гарантийный срок эксплуатации, месяцев		12	                    12                         12

Срок службы, лет(га)			                      8(360)                    8(360)                  8(360)

* В числителе даны значения параметров при использовании сеялки с цепным загортачом, в знаменателе – при использовании сеялки с прикатывающими катками.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Сеялка отгружается потребителю в максимально собранном виде тремя упаковочными местами, указанными в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение для исполнения СЗП-3,6 | Наименование | К-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 01 | 02 |  |  |  |

УСЗП-00/7-1               УСЗП 01/9-1               УСЗП ОК-1                Рама                 1        Связка

( место1/7)                  (место 1/9)                  (место 1/7)

УСЗП 0-4                    УСЗП 0-4                          -----                       Колесо              1

(место 2/7)                  ( место 2/9)

УСЗП 0-6                    УСЗП 0-6                          -----                       Колесо              1

(место 3/7)                  ( место 3/9)

УСЗП-ОГ-00/              УСЗП-ОГ-01/9-             УСЗП-01-02/            Ящик                          В ящике

7-1УЛ                          -1УЛ                              9-1УЛ                       зернотуковый   1       решетчатом

(место 4/7)                  ( место 4/9)                  (место 2/7)

УСЗП 0-7                    УСЗП 0/7                      УСЗП 0-7                 Колесо               2      Без упаковки

( место                        (место                          (место

5/6 и 6/7)                    5/9 и 6/9)                      3/7 и 4/7)

УСЗП 0-8                    УСЗП 0-8                      УСЗП 0-8                 Подножка           1     Без упаковки

( место 7/7)                 ( место 7/9)                  (место 5/7)

-----                          УСЗП-01-ОЕ-1              УСЗП-01-ОЕ-1        Секция                2     В связке

(место 8/9)                     (место 6/7)

----                           УСЗП-01-ОЕ-2              УСЗП-01-0Е-2         Секции

(место 9/9)                    (место 7/7)              СЗЮ 00.080А и   1     В связке

СЗЮ 00.090А      1

3.2 К сеялке должны быть приложены изделия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СЗГ 00.001 | Втулка | 2 |  |  |
| ТУ 38.605-30-41 | Трубка 30х350 | 1 |  |  |
| СЗП 00.000Б ИЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 |  |  |
| СЗП 00.000Б ПС | Паспорт на сеялку | 1 |  |  |

- Свидетельство о приемке

(Заполняется предприятием – изготовителем)

Сеялка СЗП-3,6                                           заводской №                           .

(обозначение исполнения)

соответствует техническим условиям ТУ 4733-002-47528837-2015 и признана годной для эксплуатации.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЕ56.В.00759

М.П.                              Дата выпуска                               .

ОТК                                          .

АКТ

ввода в эксплуатацию и постановки на гарантийный учет

Настоящий Акт подтверждает ввод в эксплуатацию ___________________________

________________________________________________________________________

( название сельскохозяйственной техники)

заводской номер ______  изготовленной (ого) ООО «Агро Комплект» _____________

(зав.№)	 (дата изготовления)

( 442200, Россия г. Каменка, Пензенская обл., Белинское шоссе 15).

Предприятие производившее предпродажную подготовку _______________________

(наименование организации)

Договор (доверенность) № _____ от _______ 20___г., на проведение предпродажной подготовки сторонней организацией.

Ф.И.О. технического специалиста выполнившего предпродажную подготовку _____________________________________________   № сертификата _____________

Запись в журнале постановки на гарантийный учет ___________   №  ______________

(дата)

Наименование предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, адрес, телефон

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Регионы, в которых предприятие, реализовавшее сельскохозяйственную машину, осуществляет гарантийное обслуживание

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продавец ________________________________              __________________________

(наименование предприятия)	(подпись, Ф.И.О.)

Покупатель ______________________________	  __________________________

(наименование предприятия)	(подпись, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________

(номер и  дата выдачи доверенности или паспортные данные для покупателей – физических лиц)

Изготовитель ООО «Агро Комплект» 442200 Россия г. Каменка, Пензенская обл., Белинское шоссе 15

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(заполняет предприятие изготовитель)

1.  __Сеялка СЗП-3,6Б_____________ изготовлена соответственно с требованиями

_____________ ТУ 4733-002-47528837-2015_________________________________

Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям указанных в нормативных документах при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационных документах.

2. Дата изготовления машины ______________  зав. №  _______________.

3. Гарантийный срок эксплуатации сеялки 12 календарных месяцев или 360 га наработки.

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание осуществляется техническим центром организации, которая ввела машину в эксплуатацию. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт в случае выявления недостатков.

Если в течение гарантийного срока машина эксплуатировалась с нарушением правил эксплуатации или потребитель не выполнил рекомендаций предприятия, ремонт осуществляется за счет потребителя.

Изготовитель не несет ответственности за поломки машины, возникшие после подписания акта ввода в эксплуатацию во время ее транспортировки к потребителю, а также при повреждениях, возникших в результате стихийных бедствий, действий третьих лиц и другим причинам, не зависящих от предприятия – изготовителя и продавца.

4. Гарантийные обязательства прекращаются в случае:

а) отсутствия паспорта изделия;

б) отсутствия акта ввода в эксплуатацию;

в) использованию техники не по назначению;

г) нарушения правил эксплуатации и регулировки, указанных в инструкции по эксплуатации;

д) некачественного выполнения технического обслуживания, указанного в инструкции по эксплуатации;

е) повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;

ж) выполнение гарантийного обслуживания лицами, не имеющими на это соответствующего допуска (разрешения).

з) при отсутствии отметок в паспорте о вводе сеялки в эксплуатацию и подневной наработке.

корешок отрывного талона

Изъят  «______»  _____________  20  ____ г.

Название организации, осуществляющей гарантийное обслуживание________________

___________________________________________________________________________

Информация о исполнителе гарантийного обслуживания __________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. технического специалиста, выполнившего техническое обслуживание и № сертификата)

(линия отреза)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготовитель  ООО «Агро Комплект» 442200 Россия г. Каменка, Пензенская обл., Белинское шоссе 15

(предприятие, организация, товарный знак, адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

(действительный в заполненном виде)

Заполняет изготовитель

_______________________ заводской номер ________ Дата изготовления____________

(наименование товара)	(зав. .№)	(число, месяц, год)

Контролер _______________ 	______________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

корешок отрывного талона

Информация о ремонте  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(подпись)

М.П.

(линия отреза)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ввода в эксплуатацию  ______________    Дата выхода из строя  _______________

Неисправность машины проявилась  ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретные дефекты и причины, которые вызвали поломку)

Место ремонта машины  _____________________________________________________

Перечень выполненных работ: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Машина восстановлена, ремонтные работы окончены   _______________

(дата)

Представитель покупателя	Представитель продавца

_____________________________	_____________________________

(Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., подпись)

М.П.

корешок отрывного талона

Изъят  «______»  _____________  20  ____ г.

Название организации, осуществляющей гарантийное обслуживание________________

___________________________________________________________________________

Информация о исполнителе гарантийного обслуживания __________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. технического специалиста, выполнившего техническое обслуживание и № сертификата)

(линия отреза)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготовитель  ООО «Агро Комплект» 442200 Россия г. Каменка, Пензенской обл., Белинское шоссе 15

(предприятие, организация, товарный знак, адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

(действительный в заполненном виде)

Заполняет изготовитель

_______________________ заводской номер ________ Дата изготовления____________

(наименование товара)	(зав. .№)	(число, месяц, год)

Контролер _______________ 	______________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

корешок отрывного талона

Информация о ремонте  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(подпись)

М.П.

(линия отреза)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ввода в эксплуатацию  ______________    Дата выхода из строя  _______________

Неисправность машины проявилась  ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретные дефекты и причины, которые вызвали поломку)

Место ремонта машины  _____________________________________________________

Перечень выполненных работ: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Машина восстановлена, ремонтные работы окончены   _______________

(дата)

Представитель покупателя	Представитель продавца

_____________________________	_____________________________

(Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., подпись)

М.П.

корешок отрывного талона

Изъят  «______»  _____________  20  ____ г.

Название организации, осуществляющей гарантийное обслуживание________________

___________________________________________________________________________

Информация о исполнителе гарантийного обслуживания __________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. технического специалиста, выполнившего техническое обслуживание и № сертификата)

(линия отреза)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготовитель  ООО «Агро Комплект» 442200 Россия г. Каменка, Пензенской обл., белинское шоссе 15

(предприятие, организация, товарный знак, адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3

(действительный в заполненном виде)

Заполняет изготовитель

_______________________ заводской номер ________ Дата изготовления____________

(наименование товара)	(зав. .№)	(число, месяц, год)

Контролер _______________ 	______________________________________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

корешок отрывного талона

Информация о ремонте  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(подпись)

М.П.

(линия отреза)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ввода в эксплуатацию  ______________    Дата выхода из строя  _______________

Неисправность машины проявилась  ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать конкретные дефекты и причины, которые вызвали поломку)

Место ремонта машины  _____________________________________________________

Перечень выполненных работ: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Машина восстановлена, ремонтные работы окончены   _______________

(дата)

Представитель покупателя	Представитель продавца

_____________________________	_____________________________

(Ф.И.О., подпись)	(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ТАБЛИЦА ПОДНЕВНОЙ НАРАБОТКИ

И ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЙ

| Дата | Наработка, га | Вид техническогообслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Фамилия и подпись ответственного лица | Дата | Наработка,га | Вид технического обслужива- ния в соответствии с инструк- цией по эксплуатации | Фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |